ROZDZIAŁ I.

UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą PZP oraz przepisami wykonawczymi do niej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający na podstawie art 134 ust. 6 pkt 4 ustawy PZP, przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 u ustawy PZP.

- Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiot zamówienia stanowi łącznie zakres projektu zatytułowanego „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa” nr naboru RPSL 04.05.02-IZ.01-24-024/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna dla działania:  4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

- Oznaczenie postępowania: RZI.26.18.2016. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie winna powoływać się na powyższe oznaczenie.

ROZDZIAŁ II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34 12 14 00 – 5 autobusy niskopodłogowe

80 50 00 00 – 9 usługi szkoleniowe

Słownik uzupełniający:

CB09-8 napędzane silnikiem diesla

EA12-8 przystosowany dla osób niepełnosprawnych

EA21-5 przystosowany dla osób słabo widzących

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych (w rozumieniu Polskiej Normy 
PN-S-47010:1999), wykonanych zgodnie z określoną przez Zamawiającego kompletacją, którą szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ.  Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- nadanie warsztatom zamawiającego wewnętrznej autoryzacji (ASO);

- przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego,

- dostarczenie dokumentacji.

- Oferowane autobusy winny być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji, wyposażenia i wyprodukowane w 2016 roku.

- Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP wymaga, aby do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użył co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

II. WYMAGANIA FORMALNE STAWIANE ZAMAWIANYM AUTOBUSOM  NISKOEMISYJNYM

- Oferowane autobusy winny spełniać:

- normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego niskopodłogowego;

- wymagania Regulaminu nr 107 EKG ONZ – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 18.06.2015 r.), dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy I;

- warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U., 2015 r., poz. 305 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych),

- wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kryteriów innych niż cena 
(Dz. U., 2011 r., Nr 96 poz. 559) w zakresie:

- zużycia energii [MJ]

- emisji dwutlenku węgla,

- emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, na poziomie nie wyższym niż wartości określone 
w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 3. tabeli (wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie jakie muszą spełniać i posiadać oferowane autobusy);

- warunki:

- maksymalnego zużycia oleju napędowego na podstawie testu SORT – 2 nie większego niż 37, 5 litrów/100 km;

- maksymalnego zużycia energii „Emax” dla całego cyklu użytkowania autobusu – max zużycie energii nie może przekroczyć 10 800 000 MJ;

- maksymalnego poziomu emisji CO2max nie większego niż 975 g/km.

- Warunki określone w ust. 1 pkt 5:

- Litera a, dotyczą testu na zużycie oleju napędowego wg SORT – 2 przez, który należy rozumieć procedurę badawczą SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowaną przez UITP (fr. Union Internationale des Transports Publics – „ zwanej dalej UITP”) , w tym przypadku test SORT – 2  - Easy Urban Cycle „zwanego dalej testem SORT-2” – odzwierciedlający warunki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej,

- Litera b, w zakresie maksymalnego zużycia energii zostały obliczone na podstawie następującego wzoru:

Emax = Z(l/100km) x 36 MJ/l x 800 000 km

gdzie:

- Z(l/100km) – zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT–2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 37,50 litrów/100 km,

- 36 MJ/litr wartość energetyczna oleju napędowego (zgodnie 
z wytycznymi rozporządzenia w sprawie kryteriów innych niż cena),

- 800 000 km przebieg dla całego cyklu użytkowania autobusu (zgodnie 
z  wytycznymi rozporządzenia w sprawie kryteriów innych niż cena),

- Litera c, w zakresie maksymalnego poziomu emisji CO2 max zostały obliczone na podstawie następującego wzoru:

CO2 max = Z(l/100km) x 2600 g/l

gdzie:

- Z(l/100km) – zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT–2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 37,50 litrów/100 km,

- 2600 g/litr przyjęty wskaźnik emisji CO2 na jeden litr oleju napędowego

UWAGA: układ sterowania silnika nie może posiadać i zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu pracy silnika.

- W przypadku, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją Umowy:

- nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (w tym także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian,

- pojawia się na rynku nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty eksploatacji autobusów lub rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, to Wykonawca może je zastosować w oferowanych autobusach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w SIWZ.

- W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych punktów, na  Wykonawcy w szczególności spoczywa obowiązek dostarczenia oferowanych autobusów spełniających przepisy prawa oraz wymogów i warunków określonych w SIWZ, oraz dostarczeniu dokumentów, umożliwiających zarejestrowanie dostarczonych autobusów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. GWARANCJA

  - Minimalne warunki gwarancji:

  - 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy (bez limitu kilometrów) – na cały pojazd, liczonej od daty podpisania przez obie strony, protokołu częściowego każdego z autobusów, bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy;

  - 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) miesięcy (bez limitu kilometrów) – na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkielet nadwozia i podwozia, liczonej od daty podpisania przez obie strony, protokołu częściowego każdego z autobusów, bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy,

  - 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) miesięcy (bez limitu kilometrów) – na trwałość powłoki lakierniczej, liczonej od daty podpisania od daty podpisania przez obie strony, protokołu odbioru częściowego każdego 
z autobusów, bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy – na trwałość zewnętrznej powłoki lakierniczej.

  - 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) miesięcy – na automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika – liczonej od daty podpisania, przez obie strony, protokołu częściowego każdego z autobusów, bez zastrzeżeń, 
o którym mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy.

  - Zastrzeżenia i wyłączenia dotyczące gwarancji:

  - Szkielet podwozia – okresowe, obowiązkowe (pod rygorem utraty gwarancji) zabiegi konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu, odnawianiu lub nakładaniu nowych warstw ochronnych profili zewnętrznych 
i wewnętrznych (ramy, kratownicy) przeprowadza (na własny koszt 
i ryzyko) Wykonawca lub ponosi pełne koszty ich przeprowadzenia 
w zaproponowanym przez siebie okresie gwarancji, nie mniejszym jednak niż 12 lat; powyższe nie dotyczy uzupełniania ubytków zewnętrznych powłok ochronnych, spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi,

  - Okresowe i obowiązkowe pod rygorem utraty gwarancji (i sprawnego pewnego działania), a także wynikające z przepisów oraz instrukcji obsługi, przeglądy i obsługi automatycznego systemu gaszenia komory silnika, 
o którym mowa w pkt. 1 ust. 4) powyżej, przeprowadza na własny koszt 
i ryzyko Wykonawca w całym okresie gwarancji,

  - Z gwarancji wyłączone są: bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, pióra wycieraczek, szyby przy uszkodzeniach mechanicznych oraz ogumienie w zakresie uszkodzeń mechanicznych.

- Zamawiający preferuje możliwość zgłaszania usterek gwarancyjnych 
i innych zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem modułowego systemu internetowego dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy Serwisowej ASO.

IV. SZKOLENIA I DOKUMENTACJA

Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, do przeszkolenia 
w siedzibie Zamawiającego:

- 10 osób – pracowników zaplecza technicznego, w zakresie prawidłowego, bezpiecznego oraz ekonomicznego eksploatowania autobusów, będących przedmiotem dostawy oraz w zakresie ASO (Autoryzowany Serwis Obsługi), w ramach którego przekaże materiały informacyjne, techniczne i szkoleniowe,

- 8 osób – pracowników zaplecza technicznego w zakresie diagnozy, bezpiecznej obsługi, konserwacji oraz napraw systemu klimatyzacji,  zainstalowanej 
w oferowanych autobusach. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu powinna otrzymać materiały informacyjne, szkoleniowe i techniczne niezbędne do wykonywania napraw klimatyzacji;

- 6 osób – pracowników zaplecza technicznego w zakresie diagnozy, obsługi oraz naprawy jednostki napędowej (silnika) zastosowanego w oferowanych autobusach;

- 5 osób w zakresie bieżącej obsługi cyfrowego monitoringu wizyjnego, systemu informacji pasażerskiej (m. in. biletomaty, WiFi, system zliczania potoków pasażerskich)

- 3 kierowców na każdy dostarczony autobus w zakresie umożliwiającym:                           prawidłową obsługę autobusu prawidłową i oszczędną eksploatację w ruchu miejskim. Wykonawca dostarczy kierowcom niezbędne materiały do tych celów (instrukcję obsługi dla kierowcy do typu oferowanego autobusu).

Zamawiający dopuszcza zamiennie przeszkolenie 20 osób mogących wykonywać ww. szkolenia w imieniu wykonawcy wraz z materiałami niezbędnymi do takiego szkolenia.

WSZYSTKIE WW. MATERIAŁY WINNY BYĆ SPORZĄDZONE W JĘZYKU POLSKIM!

(dopuszcza się formy elektroniczne z wyłączeniem instrukcji obsługi autobusu dla kierowcy)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt wraz z dostawą co najmniej:

  - katalogu części zamiennych - 2 szt.;

  - schematu instalacji elektrycznej – 2 szt.;

  - schematu układu pneumatycznego - 2 szt.;

  - schematu układu ogrzewania i chłodzenia - 2 szt.;

  - schematu układu kierowniczego - 2 szt.;

  - schematu zawieszenia - 2 szt.;

  - schematu układu smarowania - 2 szt.;

  - schematu układów hydraulicznych - 2 szt.;

  - schemat instalacji monitoringu

  - schematy, instrukcje inne niezbędne dokumenty systemu informacji pasażerskiej (m. in. biletomaty, WiFi, system zliczania potoków pasażerskich)

  - instrukcji obsługi autobusu (stanowiskowa) dla kierowcy– 3 sztuki na każdy autobus. Instrukcje winny być dostarczone wraz z autobusami (łącznie 120 sztuk).

Katalog części zamiennych oraz schematy powinny zostać dostarczone 
w wersji papierowej w ilości po 2 sztuki oraz jedną wersję elektroniczną na płycie CD/DVD.

WSZYSTKIE WW. MATERIAŁY WINNY BYĆ SPORZĄDZONE W JĘZYKU POLSKIM!

[dopuszcza się formy elektroniczne z wyłączeniem instrukcji obsługi autobusu (stanowiskowej) dla kierowcy]

# V. AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI (ASO)

- Przed upływem terminu dostawy, o którym mowa w pkt VI niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest do nadania bezterminowej autoryzacji wewnętrznej Zamawiającemu do wykonywania obsług technicznych (przeglądów okresowych) oraz napraw gwarancyjnych 
i nieobjętych gwarancją, na podstawie odrębnej umowy serwisowej, której wzór wykonawca przedstawi w ofercie.

- Naprawy i przeglądy będą odbywać się w warsztacie Zamawiającego, działającym w tym zakresie jako Autoryzowany Serwisu Obsługi (ASO).

- Nadanie Zamawiającemu uprawnień ASO winno być poprzedzone wyposażeniem warsztatu Zamawiającego przez Wykonawcę w specjalistyczne narzędzia, urządzenia ASO niezbędne do wykonania obsług technicznych 
i napraw, w skład którego wchodzą fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i pełnowartościowe przyrządy, narzędzia i urządzenia, niezbędne do diagnostyki, obsługi eksploatacyjnej, przeprowadzania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz kompletu testerów i/lub komputera przenośnego 
z zainstalowanym oprogramowaniem warsztatowym (w języku polskim), niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów, których wykaz Wykonawca przedstawi w ofercie wraz z podaniem cen rynkowych (netto). Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży Zamawiającemu w każdym czasie, każdego typu urządzeń i narzędzi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazanych przez Zamawiającego służących do diagnostyki i naprawy autobusu. Decyzja o zakupie u Wykonawcy jest prawem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Ewentualny zakup dokonany będzie na podstawie odrębnego zamówienia, złożonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający, pomimo uzyskania autoryzacji wewnętrznej Wykonawcy 
w zakresie ASO, zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw gwarancyjnych lub napraw nieobjętych gwarancją w najbliższym siedzibie Zamawiającego autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykaz najbliższych siedzibie Zamawiającego autoryzowanych serwisów Wykonawcy, Wykonawca przedstawi w ofercie.

- Autoryzacja wewnętrzna (ASO) Zamawiającego zostanie udzielona na podstawie odrębnej umowy, której projekt wykonawca przedstawi w ofercie. Zapisy projektu umowy autoryzacji nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej SIWZ i złożonej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawę części zamiennych niezbędnych do napraw gwarancyjnych, jak i nieobjętych gwarancją w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia zapotrzebowania faksem,  telefonicznie poprzez pocztę elektroniczną lub całodobowy dostęp internetowy do e – sklepu z katalogiem części zamiennych. W przypadku części zamiennych niewystępujących w standardowym obrocie termin dostawy może ulec zmianie po uzgodnieniu pomiędzy stronami.

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o, mieszcząca się przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie.

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający informuje, że źródło finansowania przedmiotu zamówienia będą stanowić środki:

  - pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

  - własne Zamawiającego.

- Na dzień wszczęcia niniejszego postępowania wniosek o dofinansowanie projektu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.2, jest na etapie oceny.

- Na podstawie art. 93 ust 1a ustawy PZP, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

ROZDZIAŁ III:

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- W toku postępowania, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczył SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił, 
a jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia przekazuje do UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą 
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

- W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której ją udostępnił.

- Osobami  upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami  i udzielania informacji dotyczących niniejszego postępowania ze strony Zamawiającego 
w toku przygotowania ofert są:

Henryk Bociąga tel: faks: (34)  37 79 109 (przedmiot zamówienia)

adres e-mail: hbociaga@mpk.czest.pl

Anna Szal  faks: (34)  37 79 109 lub 132  (procedura)

adres e-mail: zamowienia@mpk.czest.pl

ROZDZIAŁ IV:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 pkt 1 Ustawy PZP dotyczące:

- posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o dokumenty załączone do oferty. 
W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału 
w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

ROZDZIAŁ V:

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia, przez Wykonawcę, wraz  z ofertą:

- oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;

- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

- W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w rozdziale IV SIWZ pkt 1, Zamawiający żąda złożenia, przez Wykonawcę, wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw autobusów miejskich niskopodłogowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Oferowane w niniejszym postępowaniu autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta. Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych i przedseryjnych. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie co najmniej 2 dostaw autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla EURO 6, dla przedsiębiorstw regularnej komunikacji miejskiej, o wartości co najmniej 
15 000 000,00 zł brutto każda;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                          potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja ta winna potwierdzać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000,00 złotych;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten powinien potwierdzać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 15 000 000,00 złotych;

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP), jeżeli wykonawca planuje korzystanie z zasobów innych podmiotów.

- Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda złożenia wraz z ofertą:

- oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użył co najmniej 50% towarów pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

- ważny na dzień składania ofert wyciąg ze Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu lub wyciąg ze Świadectwa Homologacji Typu WE Pojazdu zwane dalej „świadectwem" – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- kopii Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus, opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport), w kompletacji 
i wyposażeniu zbliżonych z dostarczonym pojazdem za wyjątkiem różnic co do opon,  o ile zachowane są te same specyfikacje, wielkości i osiągi) 
z zespołem napędowym (silnik, skrzynia biegów, most napędowy) 
i rozmiarem ogumienia identycznych z oferowanym autobusem. Raport powinien być wykonany przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu wg wytycznych UITP;

- certyfikat lub inny dokument, potwierdzający, że silnik zastosowany                              w oferowanych autobusach spełnia normę czystości spalin pozwalający na rejestrację autobusów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- oświadczenie wykonawcy, że oferowane autobusy spełniają wymagania dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 miejsc siedzących poza siedzeniem kierowcy, sporządzonego wg załącznika nr 5 do formularza ofertowego;

- Świadectwo homologacji EWG oferowanego autobusu w zakresie palności materiałów konstrukcyjnych zgodnie z Dyrektywą 95/28/WE (jeśli Wykonawca oferuje takie rozwiązanie). Wykonawca, który załączy do oferty certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności – homologacja EWG pojazdu odnośnie do palności, uzyskany zgodnie z warunkami określonymi 
w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. będzie uwzględniony przy ocenie oferty zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ, jako osobne kryterium oceny oferty „homologacja odnośnie palności”

- opisu technologii zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i nadwozia z podaniem wykazu użytych materiałów

- szczegółowej kompletacji oferowanego typu autobusu (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

- rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej oferowanego typu autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji 
i kompletacji. Oferowana liczba miejsc siedzących musi być zgodna z posiadaną homologacją;

- rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu autobusu (przód, tył, strona lewa i strona prawa);

- rysunku rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników 
i kontrolek na desce rozdzielczej (przedniej, bocznych, nad kierowcą itp.) wraz z opisem funkcji dla oferowanego typu autobusu;

- wykazu specjalistycznych przyrządów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do uzyskania autoryzacji wewnętrznej (ASO) z podaniem cen jednostkowych netto;

- wykazu najbliższych siedzibie Zamawiającego autoryzowanych serwisów Wykonawcy;

- projektu umowy autoryzacji wewnętrznej ASO,

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego). Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikając z treści umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby każdy Wykonawca złożył oddzielnie dokumenty określone w pkt 1 niniejszego rozdziału.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 2 niniejszego rozdziału winny zostać złożone przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone 
w pkt 1, składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzieleniu zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

- W przypadku konsorcjum, żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się                        o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

- Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, 3, 4  i 5 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkiwania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  - Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony Wykonawcy.

  - Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

  - W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego).

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VI:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium.

- Wadium ustala się w wysokości:  1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U., 2007 Nr 42, poz. 275)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:

ING BSK S.A.  ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB:  2 5   1 0 5 0   1 1 4 2   1 0 0 0   0 0 2 2   3 2 5 5   6 5 1 0

z dopiskiem :  „WADIUM – na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”

- Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty.

- Wykonawca, który nie wniósł wymaganego wadium w podanym przez Zamawiającego terminie zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

- Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy PZP, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                        z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VII:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII:

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać, pod rygorem nieważności,  w formie pisemnej.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę  pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi być tożsama z treścią załączonego formularza i jej treść musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające 
z zawartości formularza ofertowego,

- wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający w niniejszej SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty. Zaleca się ponumerowanie stron.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującej ofertę.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, zaświadczeniami i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”

z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 25 maja 2016 roku godz. 12.00”

- Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według tych samych zasad co składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona "Zmiana" lub "Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferty, oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione 
w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ IX:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Biuro Podawcze, nie później niż do dnia 25 maja 2016 roku, do godziny 11.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, w Sali Konferencyjnej, I piętro, 
w dniu 25 maja 2016 roku, o godzinie 12.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o ile informacje te będą zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

ROZDZIAŁ X:

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty (brutto) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

- Cena brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN).

- Cena oferty, określona w ofercie Wykonawcy, jest ceną umowną i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem przypadku, zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

- Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający określi termin i wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Płatność dokonana zostanie na zasadach i terminach określonych postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ X:

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi  kryteriami:

| CENA (C) | 70% |
| --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE (P) | 25% |
| OBSŁUGA GWARANCYJNA I SERWISOWA (OS) | 5% |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE (P)

| P1. Pojemność skokowa silnika – max 10 pkt |
| --- |
| 6 500 – 7 000 cm3 | 10 pkt |
| 7 001 – 7500 cm3 | 5 pkt |
| 7 501 - 7 800 cm3 | 2 pkt |
| P2. Technologia oświetlenia autobusu - max 35 pkt |
| Za zaoferowanie autobusów wyposażonych w 100% oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane w technologii LED, nie wyłączając świateł mijania i drogowych. Oznacza to, że w zaoferowanych autobusach, do oświetlenia nie będzie zastosowana tradycyjna żarówka z włóknem | 35 pkt |
| Za zaoferowanie autobusów wyposażonych w oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane w technologii LED, wyłączając tylko światła mijania i drogowe | 10 pkt |
| Za rozwiązania inne od powyższych | 1 pkt |

| P3. Podatność do napraw powypadkowych, podział szyby przedniej– max 15 pkt |
| --- |
| szyba przednia składająca się z 2 części (część lewa i część prawa) podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu, oddzielona od szyby tablicy kierunkowej | 15 pkt |
| szyba przednia jednoczęściowa | 1 pkt |
| P4. Oś przednia – max 10 pkt |
| Sztywna ze stabilizatorem toru jazdy | 10 pkt |
| Niezależna | 1 pkt |
| P5. Spełnienie wymogów homologacji w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (Regulamin nr 66 -01 EKG ONZ) - max 15 pkt |
| Spełnia wymóg homologacji wg Regulaminu nr 66-01 EKG ONZ | 15 pkt |
| Nie spełnia wymogu homologacji wg Regulaminu nr 66-01 EKG ONZ | 0 pkt |
| P6.Ocena palności materiałów konstrukcyjnych użytych w autobusie: - max 15 pkt Ocenie będzie podlegać fakt posiadania dokumentu homologacji dotyczącej palności materiałów konstrukcyjnych wewnątrz konstrukcji oferowanego autobusu, uzyskanej zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r.) dotyczącej palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych. |
| Autobus posiada homologację dotyczącą palności materiałów konstrukcyjnych wykonanej zgodnie z Dyrektywą 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r.) | 15 pkt |
| Autobus nie posiada homologacji dotyczącej palności materiałów konstrukcyjnych wykonanej zgodnie z Dyrektywą 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r.) | 0 pkt |

OBSŁUGA GWARANCYJNA I SERWISOWA (OS)

| OS1. Możliwość zgłaszania usterek gwarancyjnych i innych zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem modułowego systemu internetowego dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy Serwisowej ASO – max 50 pkt. |
| --- |
| Spełniona powyższa możliwość | 50 pkt |
| Brak powyższej możliwości | 0 pkt |
| OS2. Całodobowy dostęp internetowy do e – sklepu z częściami zamiennymi – max 50 pkt |
| Dysponowanie sklepem internetowym działającym w systemie 24 godz., umożliwiającym zamawianie i zakup on - line pełnego katalogu części zamiennych producenta oferowanych autobusów, w języku polskim. Wymagane potwierdzenie i ocena działania sklepu internetowego referencjami pochodzącymi od minimum trzech przedsiębiorstw komunikacji. Czas dostawy części zamiennych maksymalnie 3 dni robocze. | 50 pkt |
| Brak sklepu internetowego dla danego typu pojazdu oraz katalogu części oferowanego autobusu. | 0 pkt |

- CENA OFERTY        		                                                         (znaczenie 70,00 %)

maksymalnie 70,0 pkt

Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowić cena brutto oferty. Oferta                      z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 70% - 70 punktów). Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

gdzie :

Cn – najniższa cena ofertowa

Cb – cena oferty badanej

- WARUNKI TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE             (znaczenie 25,00 %)

maksymalnie  25,0 pkt

Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowić będą zadeklarowane przez wykonawców parametry techniczne i eksploatacyjne. Liczba punktów zostanie obliczona na podstawie punktów przyznanych zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej oraz przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Podstawą weryfikacji parametrów podanych w treści ofert będzie wyciąg ze świadectwa homologacji typu dołączone do oferty!

- OBSŁUGA GWARANCYJNA I SERWISOWA (OS)          (znaczenie 5,00 %)

maksymalnie  5,0 pkt

Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowić będą zadeklarowane                                     przez Wykonawców warunki obsługi gwarancyjnej i serwisowej. Liczba      punktów zostanie obliczona na podstawie punktów przyznanych zgodnie 
z tabelą zamieszczoną powyżej oraz przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Podstawą weryfikacji powyższego kryterium będzie oświadczenie wykonawcy wraz z ewentualnie przedłożonymi referencjami w zakresie funkcjonowania e-sklepu, dołączone do oferty!

ROZDZIAŁ XII:

BADANIE I OCENA OFERT

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy 
o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. .

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę (firmę), albo imię 
i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne  i prawne;

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- W „informacji o wyniku postępowania” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wyznaczy termin 
i miejsce zawarcia umowy. Zamawiający zawrze umowę, której treść, zawierającą wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIV.

ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w  stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej cenie;

- wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                        w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, zwane dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 
w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego nr:

ING BSK S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB: 2 5 1 0 5 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5 5 6 5 1 0

z dopiskiem : „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

– na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego 
w Gminie Miasto Częstochowa”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na podstawie protokołu odbioru końcowego. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia, zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XVI.

UMOWA

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, jeżeli 
w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

ROZDZIAŁ XVII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XVIII.

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO:

strona internetowa:	www.mpk.czest.pl

adres e-mail:	zarzad.mpk@mpk.czest.pl; zamowienia@mpk.czest.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ

WYMAGANIA, PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ I POSIADAĆ OFEROWANE AUTOBUSY

| LP | ZESPÓŁ, CECHA, PARAMETR | OPIS CECHY, PARAMETRU, WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMIARY AUTOBUSU | Długość – od 11,80 m do 12,15 m Wysokość całkowita - maksymalnie 3,25 m Szerokość – minimum 2,50 m - maksymalnie 2,55 m |
| 2. | LICZBA MIEJSC DO PRZEWOZU PASAŻERÓW | Ogółem: minimum 86 w tym minimum 25% miejsc siedzących bez stanowiska kierowcy, Miejsce na wózek inwalidzki – 1 Miejsce na wózek dziecięcy – 1 |
| 3. | SILNIK | 6-cio cylindrowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), pojemność silnika od 6,5 dm3nie większa niż 7,8 dm3, moc silnika minimum 200 kW, silnik stojący umieszczony wzdłużnie z tyłu autobusu, spełniający wartości graniczne normy EURO VI [test WHTC (CI)], określone w załączniku XV Zmiany w Rozporządzeniu (WE) Nr 599/2009 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 roku wykonujące i zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady tj, wartości graniczne poszczególnych emisji zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż: emisja tlenku węgla (CO), maksimum: 4,0 g/kWh. całkowita emisja węglowodorów (THC), max: 0,16 g/kWh, emisja tlenków azotu (NOx), max: 0,46 g/kWh, emisja NH3, max: 10ppm, masa cząstek stałych max: 0,01 g/kWh liczba cząstek stałych max: 6 x 1011 #/kWh, osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowaną pokrywą podłogową, komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji gaszenia pożaru oraz czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacją dźwiękową. Obszar detekcji i gaszenia powinien obejmować również agregat grzewczy. Automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru powinien również działać po odłączeniu głównego zasilania prądu, wyposażony w układ paliwowy z podgrzewanym filtrem (co najmniej dokładnego oczyszczania), zasilany olejem napędowym spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 roku, poz. 1680) oraz normy: PN-EN 590:2009 w aktualnym brzmieniu, wyposażony w automatyczny, elektronicznie sterowany dozownik oleju silnikowego z zintegrowanym czujnikiem przechyłu i zapisem danych pracy w pamięci elektronicznej oraz przewodem diagnostycznym, |
| 4. | SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA POŻARU | detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna, elektryczna, lub pneumatyczna obejmująca całą komorę silnika oraz agregat grzewczy, przewód detekcji (wykrywania) pożaru nie może pełnić funkcji dostarczania/rozpylania środka gaśniczego), sygnalizacja świetlna i akustyczna (głośny przerywany sygnał) wybuchu pożaru w miejscu pracy kierowcy, środek gaśniczy: ciecz (niezamarzająca - o temperaturze krystalizacji minimum –37°C) lub proszek rozpylany za pomocą odpowiedniej ilości dysz, ilość środka gaśniczego z odpowiednim zapasem zapewniająca ugaszenie każdego pożaru w komorze silnika, widoczne cechy legalizacyjne i daty dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów przeciwpożarowych, |
| 5. | ZBIORNIK OLEJU NAPĘDOWEGO | wykonany z materiału odpornego na korozję i utlenianie pojemność minimum 250 litrów, pozwalająca na przejechanie min. 500 km w ruchu miejskim, |
| 6. | SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna min. czterozakresowa ze zintegrowanym retarderem niezależnym od włączonego biegu; dobrana pod kątem minimalizacji zużycia paliwa; wyposażona w elektronikę sterującą z oprogramowaniem posiadającą program zmiany biegów w zależności od topografii terenu, przyśpieszenia oraz obciążenia autobusu; wyposażona w retarder uruchamiany pedałem hamulca oraz dźwignią trójzakresową umieszczoną w kabinie kierowcy; wyposażona w funkcję automatycznego rozłączania napędu po włączeniu hamulca przystankowego |
| 7. | OŚ PRZEDNIA | niezależna lub oś sztywna wyposażona w stabilizator toru jazdy |
| 8. | MOST NAPĘDOWY | przełożenie dobrane w sposób minimalizujący zużycie paliwa; uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałasu |
| 9. | UKŁAD KIEROWNICZY | ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne; z pełną regulacją położenia koła kierownicy wraz z pulpitem kierowcy (regulacja wysokości i pochylenia z blokadą w wybranym położeniu) |
| 10. | UKŁAD PNEUMATYCZNY | Obwód przygotowania powietrza wyposażony m. in. w: sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim; podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu; zestaw złączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego zgrupowany pod klapami montażowymi z tabliczką z opisem funkcyjnym złącz w języku polskim; zbiorniki powietrza, przewody pneumatyczne wykonane z materiałów odpornych na korozje. szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza umieszczone w przedniej części autobusu oraz w komorze silnika |
| 11. | UKŁAD HAMULCOWY | hamulec zasadniczy, pneumatyczny dwuobwodowy na wszystkich osiach z automatyczną regulacją luzu klocków hamulcowych, zamontowana sygnalizacja granicznego zużycia klocków hamulcowych na wszystkich osiach. Możliwość monitoringu bieżącego zużycia wszystkich klocków hamulcowych z informacją na wyświetlaczu pulpitu kierowcy, bez konieczności podłączania urządzeń diagnostycznych. klocki hamulcowe bezazbestowe, mechanizmy hamulcowe tarczowe na wszystkich osiach, hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, posiadający dodatkowo osobny wyłącznik zabezpieczony klapką przed przypadkowym użyciem w miejscu pracy kierowcy pozwalający wyłączyć awaryjnie ten hamulec, hamulec postojowy działający na oś napędową uruchamiany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku pracy kierowcy; system ABS/ASR lub EBS (zalecane), stanowisko pracy kierowcy wyposażone w system dźwiękowej sygnalizacji nie załączonego hamulca postojowego uruchamiający się automatycznie, gdy kierowca wyłączy stacyjkę w pozycję „0”. |
| 12. | ZAWIESZENIE | pneumatyczne, z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci gumowych miechów powietrznych, z automatycznym sterowaniem układu poziomującego; z możliwością obniżenia poziomu wejścia, tzw. „przyklękiem” umożliwiającym obniżenie podłogi, o co najmniej 60 mm. |
| 13. | KOŁA – OGUMIENIE | opony radialne, całostalowe, fabrycznie nowe, bezdętkowe, typu miejskiego „CITY”, homologowane wg Regulaminu Nr 54 EKG ONZ; koła montowane na śrubach. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe. Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5''. Rozmiar opon: 275/70 R22,5''. Wszystkie koła wyważone; wszystkie opony identyczne jednej marki (producenta), typu i o jednakowej rzeźbie bieżnika, przeznaczone do ruchu miejskiego (zalecane zastosowanie opon Michelin w wersji City),o nośności nie mniejszej niż nośności umieszczone na tabliczce znamionowej; pojazdy winny być wyposażone w piktogramy, naklejone na każdym nadkolu, z lewej i prawej strony pojazdu, wskazujące wymagane ciśnienie w ogumieniu; na kołach wewnętrznych przedłużane zaworki do pompowania kół bez ich demontażu; |
| 14. | UKŁAD CHŁODZENIA | przewody układu chłodzenia: odporne na korozję, wykonane z miedzi, mosiądzu i/lub z tworzyw sztucznych, w otulinach izolujących (eliminujących starty ciepła), za wyjątkiem komory silnika z elastycznymi złączami wykonanymi z gumy silikonowej lub z wykorzystaniem elastomerów. chłodzenie cieczą regulowane termostatem, układ chłodzenia wypełniony płynem niskokrzepnącym o temp. krzepnięcia min.– 35°C, spełniającym co najmniej normy zalecane przez producenta jednostki napędowej; zbiornik wyrównawczy wykonany z tworzyw sztucznych lub innego materiału odpornego na korozję; chłodnica/zespół chłodnic – usytuowane i konstrukcyjnie zabezpieczone przed zabrudzeniem, np. poprzez zastosowanie dodatkowego filtru siatkowego, łatwo demontowanego, wielokrotnego użytku, wyposażony w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej na desce rozdzielczej w przypadku dużego ubytku płynu chłodzącego z układu nie pozwalającego na eksploatację autobusu; |
| 15. | UKŁAD OGRZEWANIA WNĘTRZA AUTOBUSU | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej powinno być realizowane za pomocą nagrzewnic z wentylatorami i grzejnikami konwektorowymi wykorzystującymi ciepło z układu chłodzenia silnika. Ogrzewanie miejsca pracy kierowcy powinno być realizowane za pomocą nagrzewnicy frontowej służącej do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy (w tym przedniej szyby) oraz jednej nagrzewnicy z wentylatorem wykorzystującymi ciepło z układu chłodzenia silnika. Sterowanie ogrzewaniem w przestrzeni przedziału pasażerskiego powinno odbywać się automatycznie, bez ingerencji kierowcy, utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę. Zamawiający musi mieć możliwość programowej zmiany poziomu granicznych temperatur, przy których system uruchamia się automatycznie. Nagrzewnice z wentylatorami winny się automatycznie załączać w przedziale pasażerskim dopiero wtedy, gdy moc zastosowanych grzejników konwektorowych zostanie maksymalnie wykorzystana, a temperatura w przedziale pasażerskim jest niższa niż temperatura zaprogramowana. Nagrzewnice z wentylatorami powinny rozpocząć pracę od najniższej prędkości obrotowej – prędkość ta, następnie musi się zmieniać w funkcji temperatury płynu w układzie chłodzenia oraz temperatury panującej w przestrzeni pasażerskiej. konstrukcja nagrzewnic – nagrzewnice w wykonaniu umożliwiającym łatwe czyszczenie wymienników ciepła oraz ich „odcięcie” od układu chłodzenia w przypadku demontażu wymiennika ciepła, silniki elektryczne zabezpieczone przed kurzem i wilgocią nanoszonymi przez przepływające powietrze, ilość i moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie wewnątrz autobusu temperatury +12 do +15 ⁰C w okresie, gdy temperatura na zewnątrz wynosi -15⁰C do -20ºC przewody układu ogrzewania: odporne na korozję, wykonane z metali kolorowych i/lub tworzyw sztucznych; agregat grzewczy podłączony do układu chłodzenia silnika, niezależny od pracy silnika, zasilany olejem napędowym z głównego zbiornika paliwa. Wydajność agregatu grzewczego musi zapewnić utrzymanie we wnętrzu autobusu optymalną temperaturę +12 do +15 ⁰C w okresie, gdy temperatura na zewnątrz wynosi -15⁰C do -20ºC |
| 16. | WENTYLACJA | Naturalna – realizowana: poprzez równomiernie rozłożone uchylne lub przesuwne górne partie bocznych okien w ilości nie mniejszej niż 50% ogólnej liczby okien w autobusie (zaleca się zastosowanie jak największej liczby okien uchylnych lub przesuwnych). Uchylne lub przesuwne partie okien powinny posiadać blokadę mechaniczną celem zabezpieczenia w przypadku załączonego układu klimatyzacji, poprzez 2 elektryczne sterowane wywietrzniki dachowe. Sterowanie wywietrzników dachowych musi zapewnić automatyczne zamknięcie włazów dachowych w przypadku załączenia układu klimatyzacji, po załączeniu wycieraczek przedniej szyby w tryb ciągły, po wyłączeniu stacyjki na pozycję „0”, Wymuszona realizowana za pomocą 2 elektrycznych wentylatorów umieszczonych na dachu o wydatku powietrza nie mniejszym niż 600m3/h każdy. |
| 17. | KLIMATYZACJA PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ I MIEJSCA PRACY KIEROWCY | zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej obudowie, z nadmuchem zimnego powietrza poprzez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewowych przestrzeni pasażerskiej i miejsca pracy kierowcy. Kierowca powinien mieć możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, moc chłodnicza urządzenia klimatyzacyjnego powinna być nie mniejsza niż 22 kW, powinna posiadać funkcję: chłodzenie – ogrzewanie, sterowanie klimatyzacja powinno być: realizowane automatycznie bez ingerencji kierowcy, utrzymujące stałą zaprogramowana temperaturę w przedziale pasażerskim. Ustawiona temperatura graniczna w przedziale pasażerskim, załączająca i wyłączająca urządzenie klimatyzacyjne powinna wynosić 22ºC, z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy, z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim w funkcji temperatury panującej w przedziale pasażerskim, z możliwością manualnego wymuszenia (włączenia) się systemu klimatyzacji Zamawiający musi posiadać możliwość programowej (np. na okres zimowy) zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system ten uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) - zakres zmian temperatur (min) od 18°C do 26°C, podczas pracy klimatyzacji (załączony agregat chłodzący) system ogrzewania musi być wyłączony, a wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła, |
| 18. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | o napięciu 24V, wszystkie obwody instalacji elektrycznej, których zabezpieczenie jest równe lub mniejsze 30A zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi z wyzwalaniem termicznym, zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. jednoznaczny, identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonym schemacie instalacji elektrycznej, trwały przez cały okres eksploatacji, wyposażona w 2 gniazda do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, w tym jedno przy akumulatorach, drugie w komorze silnika, akumulatory kwasowe, każdy o pojemności min. 220 Ah, tablica elektrotechniczna umieszczona w przestrzeni pasażerskiej – zaleca się za kabiną kierowcy lub w części sufitowej obok kabiny kierowcy, wyposażona w opis funkcyjny bezpieczników i przekaźników, |
| 19. | KONSTRUKCJA NOŚNA | Konstrukcja kratownicy lub ramy podwozia oraz szkielet nadwozia wykonany z materiałów odpornych na korozję zabezpieczone antykorozyjnie, zapewniająca min. 12-letni okres eksploatacji, bez konieczności wykonywania napraw spowodowanych korozją. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stali konstrukcyjnej zwykłej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie metodami chemicznymi |
| 20. | POSZYCIE ZEWNĘTRZNE | wykonane z blachy odpornej na korozję, aluminiowej lub zabezpieczonej kataforezą zanurzeniową i zabezpieczone przeciw korozji w sposób gwarantujący min. 12 – letni okres eksploatacji autobusu, ściana przednia i tylna, elementy nadkoli oraz zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, zderzak przedni 3 - częściowy wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wykonane z blachy jak w pkt 1) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu (oraz zabezpieczone przed opadaniem po otwarciu).Klapy te winne być wyposażone w czujniki informujące kierowcę o otwartej lub niedomkniętej pokrywie obsługowej, |
| 21. | WYKOŃCZENIE WNĘTRZA | podłoga z wodoodpornej sklejki, izolowana termicznie i akustycznie, pokryta wykładziną o podwyższonej odporności na ścieranie, antypoślizgową z wyprofilowanymi krawędziami, zapewniającą łatwe mycie i sprzątanie urządzeniami mechanicznymi, łączenie wykładzin zgrzewane, jednorodne przejście wykładzin na pionowe boczne ściany, ściany boczne i dach (sufit)izolowane termicznie , krawędzie podłogi (stopień pod miejsce siedzące, nadkola) oznaczone jaskrawym żółtym kolorem przegrody ze szkła bezpiecznego jednolite lub dzielone w połowie wysokości, przy każdych drzwiach(zaleca się umieszczenie na nich herbu oraz napisu Miasto Częstochowa naniesionych metodą piaskowania). |
| 22. | MIEJSCE PRACY KIEROWCY (KABINA KIEROWCY) | kabina kierowcy wydzielona, pełna, preferowana obejmująca całą szerokość autobusu, umożliwiająca jednak korzystanie przez pasażerów z obu skrzydeł pierwszych drzwi, z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy z zewnątrz i ryglem od wewnątrz uniemożliwiającym otwarcie drzwi z zewnątrz przez osoby postronne. Drzwi kabiny wyposażone w okienko i półkę do sprzedaży biletów. Przeszklenie kabiny kierowcy nie może powodować powstawania refleksów świetlnych utrudniających i ograniczających widoczność kierowcy w porze nocnej. zalecana w miejscu pracy kierowcy – deska rozdzielcza typu (FAP) lub równoważny – wyposażona w drogomierz i prędkościomierz (tachograf niedopuszczalny) elektroniczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem; wyposażona w termometr elektroniczny, wskazujący temperaturę na zewnątrz pojazdu i temperaturę w przedziale pasażerskim, wyświetlacz termometru umieszczony w miejscu umożliwiającym jego odczyt z fotela kierowcy; wyposażona w żaluzję przeciwsłoneczną przednią po lewej stronie szyby przedniej i boczną dla kierowcy z lewej strony; wyposażona w podświetlany uchwyt na rozkład jazdy umieszczony z lewej strony deski rozdzielczej; wyposażona w 2 gniazda zapalniczki 12V w celu umożliwienia podłączenia ładowarki telefonu komórkowego, wideo rejestratora itp.; z oświetleniem ogólnym i punktowym z możliwością regulacji kierunku strumienia świetlnego i natężeniem oświetlenia minimum 70 Lux w punkcie centralnym koła kierownicy; wyposażona w schowki na dokumenty zamykany na klucz, wieszak na ubranie, itp.; wyposażona w instalację nagłaśniającą umożliwiającą przekazywanie informacji pasażerom, zamykana na klucz kasetka na pieniądze, zamontowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażona w fotel kierowcy: z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek i podłokietnik, lusterka zewnętrzne typu lekkiego, ogrzewane, składane i zdejmowane, zapewniające dobrą widoczność wzdłuż osi pojazdu, regulowane elektrycznie, mocowane na wsporniku. Dodatkowo z prawej strony zamontowane tzw. „lusterko krawężnikowe”; spełniająca warunki środowiska pracy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817), |
| 23. | SIEDZENIA PASAŻERSKIE | wszystkie siedzenia homologowane, typu miejskiego o ergonomicznym kształcie, odporne na „graffiti”, łatwe do utrzymania w czystości, wkładki tapicerskie siedziska i oparcia „miękkie” (grubość pianki 15 mm) w wykonaniu łatwo wymienialnym, minimum 8 siedzących miejsc pasażerskich dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, co najmniej 4 siedzenia specjalne (priorytetowe) wyróżniające się (według wzoru materiału stosowanego u Zamawiającego), lub tkaniny o identycznej kolorystyce i wzornictwie jak wskazane wyżej(rys. 1) dostęp do pozostałych siedzeń po pokonaniu maksimum jednego stopnia, do tapicerowania siedzeń zalecane jest zastosowanie zunifikowanej z taborem Zamawiającego tkaniny tapicerskiej firmy: Herbert Kneitz GmbH – Austria, typ: Heriot 6536 / blue 6686 lub tkaniny o identycznej kolorystyce i wzornictwie jak wskazane wyżej (rys. 1) |
| 24. | DRZWI PASAŻERSKIE | troje identycznych (w zakresie wymiarów: szerokość i wysokość) drzwi dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz, rozmieszczonych równomiernie na całej długości nadwozia(w prawej ścianie bocznej autobusu), wyposażonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę (mechanizm ten musi działać zarówno podczas otwierania jak i też podczas zamykania poszczególnych drzwi), pierwsze drzwi otwierane z zewnątrz za pomocą przycisku umieszczonego bezpośrednio przy pierwszym skrzydle pierwszych drzwi. Przycisk ma być umieszczony tak aby nie trzeba otwierać żadnej klapy lub maskownicy reflektorów pierwsze skrzydło drzwi przednich wyposażone w podgrzewaną lub podwójną szybę, wyposażone w zamek patentowy otwierany z zewnątrz autobusu, pozostałe drzwi z możliwością ryglowania od wewnątrz, szerokość drzwi w świetle każdego wejścia min.1200 mm, wysokość wejścia we wszystkich drzwiach max. 340 mm, sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy przyciski sterowania drzwi z możliwością niezależnego sterowania „lewym i prawym” skrzydłem pierwszych drzwi przez dodatkowy układ otwierania drzwi przez pasażerów, odblokowywany przez kierowcę, alternatywny do układu otwierania i zamykania drzwi przez kierowcę, przyciski otwierania drzwi przez pasażerów oznaczone napisem „drzwi” lub w formie dwóch przeciwbieżnie skierowanych strzałek „<>”lub z piktogramem symbolizującym drzwi pasażerskie, umieszczone na zewnątrz i wewnątrz autobusu, przy wszystkich drzwiach; podświetlane i zmieniające kolor podświetlenia w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, umieszczone na zewnątrz i wewnątrz oznakowane muszą być dodatkowo znakami wypukłymi w języku „Braille'a”; przez system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz (zabezpieczone przed przypadkowym użyciem). Zabezpieczenie powinno być łatwo usuwalne w celu szybkiego uzyskania dostępu do urządzenia sterującego); przyciskiem żądania „przyklęku”, umieszczony wewnątrz pojazdu w zasięgu pasażera na wózku inwalidzkim oraz na zewnątrz autobusu przy drugich drzwiach, potwierdzenie użycia przycisku ma być sygnalizowane na desce rozdzielczej kierowcy oraz sygnalizowane akustycznie w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku; z sygnalizacją świetlną i akustyczną: „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku na żądanie dla kierowcy musi się odbywać za pomocą sygnału świetlnego poprzez podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi na desce rozdzielczej kierowcy oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku, zamykania poszczególnych drzwi w przedziale pasażerskim bezpośrednio nad drzwiami w sposób automatyczny 3÷5 sekund przed zamknięciem drzwi, z blokadą „otwarcia”, uniemożliwiającą ich otwarcie podczas jazdy autobusu, wszystkie skrzydła drzwi wyposażone w poręcze rozmieszczone w taki sposób, aby równolegle pełniły one funkcję pomocniczą przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz zabezpieczały przed wypchnięciem szyby zamontowanej w skrzydle drzwi w przypadku opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy, wyposażone w dodatkowe światło zamontowane na zewnątrz, przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi, działające zgodnie z wytycznymi określonymi w § 20 pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych – w przypadku, gdy lampy te są zamontowane na zewnątrz autobusu, np. nad drzwiami, to lampy te muszą być zamocowane w estetycznych i opływowych obudowach tak, aby nie zakłócały procesu mycia autobusu na myjni wieloszczotkowej (sposób zabudowy lamp musi wykluczać możliwość zahaczenia się włosia z myjni wieloszczotkowej), krawędzie progów w drzwiach oraz strefy poruszania się drzwi oznaczone na wykładzinie podłogowej jaskrawym żółtym kolorem, |
| 25. | OKNA I SZYBY | szyba czołowa, klejona ze szkła wielowarstwowego, bezpiecznego, oddzielona od szyby osłaniającej przednią tablicę kierunkową, jednoczęściowa lub dzielona wzdłuż osi pojazdu na część lewą i prawą, ogrzewana szyba czołowa przedniej tablicy kierunkowej, część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej z lewej strony, prawej strony oraz tylnej ścianie autobusu, przesuwne lub uchylne górne partie okien bocznych (zaleca się zastosowanie jak największej ilości okien przesuwnych lub uchylnych rozmieszczonych w lewej i prawej ścianie autobusu), część przesuwna okna (okien, o których mowa w pkt. 4) musi stanowić co najmniej 30% jego powierzchni, ponadto część przesuwna musi być wyposażona w rygiel, który będzie blokował możliwość otwarcia (przesunięcia) okna, np. podczas pracy klimatyzacji całopojazdowej; część uchylna okna (okien, o których mowa w pkt 4 musi być wyposażona w rygiel, który będzie blokował możliwość otwarcia okna, np. podczas pracy klimatyzacji całopojazdowej, przesuwne lub elektrycznie sterowane boczne okno kierowcy, przednia część tego okna stała, ogrzewana, wszystkie zastosowane szyby powinny być szybami pojedynczymi – dopuszcza się, aby szyby w pierwszych drzwiach były szybami podwójnymi zespolonymi, |
| 26. | PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI | na pionowych poręczach przyciski STOP (min.8 sztuk), sygnalizujące kierowcy konieczność obsługi „przystanku na żądanie”, przyciski w kolorze czerwonym, podświetlane i zmieniające kolor podświetlenia w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, przyciski muszą być dodatkowo oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille'a”, przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie pochylnia (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego, otwarcie pochylni musi uniemożliwiać: zamknięcie drzwi pasażerskich, ruszenie autobusem, wnęka w podłodze z otworem odwadniającym lub ukształtowanie wnęki umożliwiające samoczynny, grawitacyjny spływ wody spod rampy przy wypoziomowanym nadwoziu, naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej: szer. 750 mm x dł. 2400 mm): przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego i dziecięcego, zaopatrzona w przyciski z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego(oznakowane znakami wypukłym w języku „Braille'a), sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „inwalidę” lub „matkę z dzieckiem”, oraz wyposażona w mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, podłoga przedziału pasażerskiego płaska na całej długości, bez stopni poprzecznych oraz bez stopni pośrednich we wszystkich drzwiach, wysokość od podłoża do progu we wszystkich drzwiach maksymalnie 340 mm, w każdym autobusie minimum 6 portów USB, zamontowanych na poręczach autobusu i jeden port USB w kabinie kierowcy, o napięciu pracy 24V z wbudowaną przetwornicą na 5 V ( miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym), umożliwiające pasażerom doładowanie baterii telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych w czasie podróży. Porty muszą posiadać dwa gniazda USB – prąd ładowania dla każdego gniazda minimum 2Az podświetlaniem gniazda w kolorze niebieskim, zatyczka chroniąca gniazdo. Dodatkowo oznakować porty USB piktogramem. krawędzie podestów pod miejsca siedzące, nadkoli oznaczone jaskrawym żółtym kolorem, |
| 27. | SYSTEM MONITORINGU CYFROWEGO WIZYJNEGO | Wymagany zakres monitorowania i rejestrowania obejmuje: całe wnętrze części pasażerskiej pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem wejść (możliwość identyfikacji wsiadających i wysiadających pasażerów), strefę znajdującą się bezpośrednio przed pojazdem obejmującej obszar na odległość co najmniej 10 metrów przed czołem pojazdu (zamontowana wewnątrz pojazdu), strefę za pojazdem rejestrując przestrzeń oraz spełniając funkcję podglądu podczas cofania (automatycznie włączający się pełny obraz na monitorze przy włączeniu biegu wstecznego), strefy boczne pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem wejść, bieżący podgląd rejestrowanego obrazu na monitorze podglądu z możliwością wyboru sekwencji. Włączający się automatycznie bez opóźnienia pełny obraz na monitorze podglądu z kamery tyłu pojazdu przy włączeniu biegu wstecznego. rejestracja dodatkowych informacji nakładanych na materiał video: data, czas, oznaczenie kamery, numer taborowy pojazdu. W skład systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego na pojazd wchodzi minimum: Rejestrator cyfrowy o minimalnych wymaganiach szczegółowych: obsługa rozdzielczości obrazu HD, standard kompresji video MPEG4, zabezpieczony przed manipulacją, szybkość rejestracji: min 5 klatek/s dla każdej kamery, pojemność dysku: pozwalająca przechowywać obraz z co najmniej 30 kolejnych dni pracy ze wszystkich podłączonych kamer, rodzaj dysku: typ interfejsu SATA3, rozmiar 2.5" lub w przypadku nie występowania dysku o tym formacie o odpowiednio dużej pojemności dysk 3.5" przystosowany do pracy ciągłej w urządzeniach przenośnych, posiadający absorbery drgań, umieszczony w łatwo dostępnej, wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz, MTBF rejestratora: co najmniej 50 000 godzin, interfejsy: RS-232/RS-422, Ethernet, USB (min.4 porty w tym 2 w standardzie USB 3.0), WLAN 802.11bgn z zabezpieczeniami, zewnętrzna sygnalizacja LED lub sygnalizacja na ekranie wyświetlacza LCD: poprawnej pracy, awarii dysku, braku rejestracji, zasłonięcia kamery, utraty sygnału z kamery, zakres temperatur pracy: od –25°C do +70°C , obudowa przemysłowa, bezwentylatorowa z uchwytami montażowymi, zgodność ze standardem ONVIF, rejestrator zabezpieczony przed dostępem osób postronnych – zamykany w schowku na klucz patentowy, Oprogramowanie rejestratora o minimalnych wymaganiach szczegółowych: zbieranie, kodowanie oraz składowanie rejestrowanych strumieni video z kamer na dysku rejestratora, przetwarzanie oraz kompresja zebranych danych, umieszczanie w materiale video znaczników daty, czasu, oznaczenia kamer oraz numeru identyfikującego pojazd (wewnętrzny numer taborowy pojazdu), ekstrakcja danych z rejestratora z uwzględnieniem daty, czasu oraz kamery, z której zarejestrowano materiał video. Oprogramowanie powinno w łatwy sposób umożliwiać odnalezienie na twardym dysku materiału video z zadanego okresu czasu i zgrania ich do komputera przenośnego typu laptop i na inne medium (np. przenośną pamięć flash USB, płytę CD/DVD, itp.), możliwość jednoczesnego przeglądania obrazów ze wszystkich kamer na jednym monitorze, zapewnienie kontroli dostępu do zapisanych danych przez podsystem identyfikacji operatora (wbudowany system autoryzacji), bieżąca kontrola pracy systemu monitoringu oraz informowanie o zaistniałych błędach za pomocą sygnalizacji LED lub wyświetlacza oraz rejestrowanie tzw. logów pracy systemu w wewnętrznej bazie danych rejestratora. Kamery cyfrowe o minimalnych wymaganiach szczegółowych: 5 sztuk wewnątrz, 3 sztuki na zewnątrz, rozdzielczość 1,3 MPx, przetwornik obrazu: 1/3” CMOS, regulacje obrazu: kontrast/ostrość /zoom, tryby: kolor/bw/auto, funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0.01 lux, funkcja WDR, automatyczna regulacja czułości oraz bieli, detekcja ruchu z możliwością jej wyłączenia, diodowy promiennik podczerwieni i czułości, obudowa odporna na akty wandalizmu, hermetyczna, odporna na zalanie, zakres temperatur pracy: od -25 st.C do + 70st.C, zgodność ze standardem ONVIF. Pozostałe elementy o minimalnych wymaganiach szczegółowych: monitor podglądu obrazu z kamer LCD LED o przekątnej minimum 8” z uchwytem mocującym, koncentrator połączeniowy dla kamer lub koncentrator wbudowany w rejestrator cyfrowy, przetwornica zasilająca o wydajności prądowej dostosowanej do wykorzystanych urządzeń systemu z 20% zapasem mocy, przystosowana do zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu z podtrzymaniem zasilania, moduł bezpiecznikowy; okablowanie ekranowane. Ponadto: System powinien być wyposażony w panel kontrolny, na którym sygnalizowany jest stan techniczny jego elementów. Wskaźniki powinny sygnalizować zarówno poprawną pracę systemu, jak i awarię dysku rejestratora, brak sygnału z kamery lub jej zasłonięcie. Panel powinien zostać zamontowany w takim miejscu, aby znajdował się w zasięgu wzroku kierowcy. Układ zasilający powinien zapewniać nieprzerwane zasilanie dla systemu monitoringu o wymaganych przez system parametrach bezpośrednio po włączeniu głównego wyłącznika baterii akumulatorów oraz przez 30 minut po wyłączeniu głównego wyłącznika baterii akumulatorów. Zapis powinien być automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. Do obsługi systemu monitoringu wizyjnego musi być dostarczone dodatkowo przystosowane specjalistyczne wyposażenie obsługowe, poprzez uwzględnienie komputera przenośnego typu laptop, zapewniającego zgrywanie danych przewodowe i bezprzewodowe, które powinien pracować w systemie operacyjnym co najmniej Windows 7 Professional PL, oraz być wyposażone w: dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB, napęd DVD-DL-RW, port HighSpeed USB, porty: WLAN 802.11bgn, LAN Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, kable, złącza i moduły niezbędne do uzyskania połączenia z rejestratorem, oprogramowanie do obróbki plików video w języku polskim wraz z pełną dokumentacją użytkową także w języku polskim, oprogramowanie do nagrywania na nośnikach zewnętrznych (CD, DVD, pamięć flash USB), oprogramowanie umożliwiające podgląd zapisanych danych dołączane automatycznie do eksportowanego obrazu (przeglądarka plików video). System musi posiadać możliwość przesyłu danych drogą bezprzewodową WiFi 2,4 GHz z funkcją zamawiania wcześniej zaplanowanych nagrań. Na potrzeby aplikacji zamawiania nagrań Wykonawca dostarczy serwer wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem. w ramach tego systemu Wykonawca dostarczy 5 szt. zapasowych kompletów dysków do rejestratorów na wypadek awarii wszelkie czynności serwisowe/naprawcze tego systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego będą wykonywane w pełnej zgodzie z obowiązującym u Zamawiającego "Regulaminem zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w MPK w Częstochowie Sp. z o. o.", który zostanie udostępniony Wykonawcy z którym Zamawiający zawrze umowę w ww. postepowaniu. Wszystkie elementy systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego powinny być dopuszczone stosownymi homologacjami do użytkowania w pojazdach typu autobus (odporność na wstrząsy, wibracje, temperatury oraz zakłócenia elektromagnetyczne). System cyfrowego monitoringu wizyjnego obejmuje dostawę, montaż, konfigurację, szkolenie z obsługi i serwisowania systemu oraz przygotowanie i wyklejenie piktogramów (wg wzoru – rys. 2) informujących o monitorowaniu pojazdu o wyglądzie i w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym. |
| 28. | CENTRALNY UKŁAD SMAROWANIA | obejmujący wszystkie punkty smarowania podwozia z wyjątkiem wału napędowego, wyposażony w system autodiagnozy |
| 29. | ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI Urządzenia stosowane w taborze Zamawiającego jako systemowe | Pod pojęciem urządzenia systemowe określono te urządzenia, w które wyposażony jest tabor Zamawiającego niezależnie od typu autobusu. Do urządzeń stosowanych przez Zamawiającego jako systemowe zalicza się komplet urządzeń stanowiących „Elektroniczny system informacji – bilet elektroniczny” produkcji firmy: R&G Plus Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec i wdrożony przez producenta u Zamawiającego. Oferowane autobusy należy wyposażyć w urządzenia systemowe dotychczasowego producenta urządzeń lub w równoważne z nimi urządzenia, pod warunkiem spełnienia przez te urządzenia wymagań, zintegrowania i gwarancji prawidłowej współpracy z systemem istniejącym u Zamawiającego. Każdy z oferowanych autobusów należy wyposażyć w następujący zestaw fabrycznie nowych urządzeń systemowych: autokomputer pokładowy z modułem GPS, wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy, współpracujący z automatem biletowym (pobieranie danych rozliczeniowych z klasyfikacją płatności i przetwarzanie ich do raportu pojazdu). Wykonawca winien dostarczyć dodatkowo 3 autokomputery pokładowe (w ramach całej dostawy) 3 (słownie: trzy) kasowniki dwufunkcyjne dla biletu papierowego i biletu bezstykowego, wyposażone w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, prezentujący trasę pojazdu (poprzedni przystanek, aktualny oraz cztery kolejne), aktualną datę i czas, umożliwiający za pomocą odpowiedniego menu sprawdzenie zapisanych na karcie bezstykowej biletów. Sposób prezentowania informacji ustalony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Wykonawca winien dostarczyć dodatkowo 6 kasowników z podstawami (w ramach całej dostawy); kasa rejestrująca KF 3000 A– 1 sztuka tablice informacyjne w oparciu o diody LED wysokiej jaskrawości w kolorze bursztynowo - pomarańczowym, wyposażone w układ ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków natężenia oświetlenia zewnętrznego: TABLICA PRZEDNIA: dwurzędowa, wielkość pola odczytu min. 24 x 200, rozstaw punktów świetlnych 9 mm x 10 mm, wyświetlająca nr linii (min. 2 cyfry lub duże litery) i kierunek jazdy (przystanek końcowy lub inny dowolny tekst, w zależności od konfiguracji oprogramowania) w formie statycznej lub dynamicznej (scrolling) Tablica podczas postoju autobusu na przystanku początkowym powinna naprzemiennie wyświetlać pozostały czas do odjazdu wraz z numerem linii oraz numer linii i kierunek docelowy. Zamawiający ma mieć możliwość pełnej konfiguracji sposobu prezentacji tych informacji. TABLICA BOCZNA: dwurzędowa, wielkość pola odczytu min. 24 x 160, rozstaw punktów świetlnych 6 mm x 6 mm, wyświetlająca nr linii (min. 2 cyfry lub duże litery) i kierunek jazdy (przystanek końcowy lub inny dowolny tekst, w zależności od konfiguracji oprogramowania) w formie statycznej lub dynamicznej (scrolling) Tablica podczas postoju autobusu na przystanku początkowym powinna naprzemiennie wyświetlać pozostały czas do odjazdu wraz z numerem linii oraz numer linii i kierunek docelowy. Zamawiający ma mieć możliwość pełnej konfiguracji sposobu prezentacji tych informacji. TABLICA TYLNA: dwurzędowa, wielkość pola odczytu min. 24 x 120, rozstaw punktów świetlnych 6 mm x 6 mm, wyświetlająca numer linii (min. 2 cyfry lub duże litery) i kierunek jazdy (przystanek końcowy lub inny dowolny tekst, w zależności od konfiguracji oprogramowania) w formie statycznej lub dynamicznej (scrolling) Tablica podczas postoju autobusu na przystanku początkowym powinna naprzemiennie wyświetlać pozostały czas do odjazdu wraz z numerem linii oraz numer linii i kierunek docelowy. Zamawiający ma mieć możliwość pełnej konfiguracji sposobu prezentacji tych informacji. TABLICA BOCZNA NUMEROWA, jednorzędowa, wielkość pola odczytu min. 24 x 40, rozstaw punktów świetlnych 9 mm x 10 mm, wyświetlająca nr linii (min. 2 cyfry lub duże litery w formie statycznej, zamontowana miedzy pierwszymi a drugimi drzwiami w dolnej części okna, TABLICA WEWNĘTRZNA KOLOROWA LCD, zamontowana na szybie bocznej (dokładne miejsce montażu ustalone z Zamawiającym po podpisaniu Umowy) – o rozdzielczości obrazu min. 1920 x 502 px, wyświetlająca numer linii, kierunek docelowy, pełny przebieg trasy z zaznaczeniem aktualnego przystanku, aktualny czas i datę oraz inne informacje zdefiniowane przez użytkownika. Sposób prezentowania tych informacji ustalony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. TABLICA WEWNĘTRZNA KOLOROWA LCD, zamontowana na środku pod sufitem tuż za pierwszymi drzwiami – o rozdzielczości obrazu min. 1280 x 720 px, wyświetlająca numer linii, kierunek docelowy, przebieg trasy, następny przystanek, aktualny przystanek, aktualny czas i datę, czas pozostały do odjazdu z przystanku początkowego oraz inne informacje zdefiniowane przez użytkownika. Sposób prezentowania tych informacji ustalony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Antena transmisji danych w sieci Wi-Fi – 1 sztuka Antena satelitarna GPS – 1 sztuka Antena radiotelefonu – 1 sztuka Głośniki sufitowe – minimum 6 sztuk Urządzenie głośnomówiące – 1 sztuka Mikrofon z włącznikiem do przekazywania informacji – 1 sztuka Wzmacniacz – 1 sztuka Moduł pomiarów parametrów techniczno - eksploatacyjnych pracy autobusu (pomiar ciśnienia oleju w silniku, pomiar prędkości, pomiar prędkości obrotowej silnika, pomiar temperatury pracy silnika, pomiar ciśnienia w układzie pneumatycznym, moment otwarcia i zamknięcia drzwi, poziom paliwa w zbiorniku) – 1 sztuka Urządzenie do przesyłu danych pozwalające na przesył danych gromadzonych w autokomputerze do programu zainstalowanego u Zamawiającego wykorzystując łączność za pośrednictwem, skutecznie zabezpieczonej sieci Wi-Fi (dostarczenie niezbędnej infrastruktury wraz z integracją z obecnie użytkowanym systemem PWI, wdrożonym przez firmę R&G Sp. z o.o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec. Sieć Wi-Fi winna umożliwiać programowanie zapowiedzi głosowych, rozkładów jazdy, taryf biletowych oraz innych niezbędnych danych do prawidłowej pracy Elektronicznego Systemu Informacji. Instalacja modułu rozruchu silnika zintegrowana z autokomputerem pokładowym umożliwiająca uruchomienie autobusu przy użyciu kluczy DALLAS, będących jednocześnie elementem elektronicznego systemu informacyjnego wdrożonego u Zamawiającego. Instalacja modułu sterującego pracą kolorowych wyświetlaczy LCD zamontowanych wewnątrz pojazdu, umożliwiającego wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika treści (np. spoty), za pomocą dołączonego oprogramowania. Montaż dodatkowego modułu (otrzymanego od Zamawiającego), będącego własnością Zamawiającego do odczytu i przesyłu danych o pozycji pojazdu wraz z montażem bezpiecznego przycisku (otrzymanego od Zamawiającego) w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca na swój koszt winien zamontować na zewnątrz pojazdu antenę GSM |
| 30. | SYSTEM ZLICZANIA POTOKÓW PASAZERSKICH | System zliczania potoków pasażerskich umożliwiający zliczanie osób podróżujących autobusem musi zapewniać: zliczanie pasażerów wsiadających, wysiadających i wyliczać faktyczną ilość przewożonych pasażerów w cyklu dobowym oraz narastająco, np. za okres jednego tygodnia, miesiąca, itp., prawidłową pracę, podczas której błąd pomiaru nie może być większy niż 5 %, liczony wg. następującego wzoru: błąd = ((liczba zliczona – liczba prawidłowa) / (liczba prawidłowa)) * 100%, warunki pomiaru potoków pasażerskich w taki sposób, aby bez względu na czas otwarcia i zamknięcia skrzydeł poszczególnych drzwi, skrzydła te nigdy nie były zaliczone (zliczone) jako pasażer podczas pracy systemu, rejestracje danych (o których mowa w pkt 1 w pamięci elektronicznej, a ponadto współpraca (integracja) z Elektronicznym Systemem Informacji z pozycji 29 poprzez odpowiednie moduły interfejsów w zakresie przesyłu zarejestrowanych danych do autokomputera pokładowego, które z kolei poprzez bezprzewodowy system komunikacji PWI trafi do oprogramowania do sporządzania raportów i wydruków - rozbudowa istniejącego oprogramowania Municom.Premium (DB2) ver. 1.92.26692 o moduł analizy potoków pasażerskich. Przesyłane dane winny zawierać informację o stanie bramek w czasie pomiaru (sprawność funkcjonowania). UWAGA: obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie wsparcia technicznego na etapie uruchomienia systemu zliczania potoków pasażerskich. |
| 31. | AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW | Automat biletowy przyjmujący płatność bilonem oraz kartami bezstykowymi w technologii PayPass, PayWave lub NFC, drukujący bilety jednorazowe, wydający resztę, spełniający następujące wymagania: obudowa automatu wykonana z materiału odpornego na zniszczenie (wandalizm), krawędzie zewnętrzne łagodnie ukształtowane, wnętrze ogrzewane; drzwi ryglowane przynajmniej w trzech punktach, zamykane zamkiem patentowym, po otwarciu konieczne logowanie osoby upoważnionej, sygnalizacja otwartego zamka; wyposażony w alarm sygnalizujący nieuprawniony dostęp do wnętrza; wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny min. 12” o rozdzielczości 800 x 600 oraz wysokim kontraście; wandaloodporna nakładka dotykowa (infrared) na ekran LCD; montaż automatu w taki sposób, aby wlot monet umieszczony był na wysokości nie wyższej niż 150 cm. od podłogi; możliwość obsługi minimum dwóch taryf biletowych oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy nimi w określonym czasie (zmiana cennika biletowego); drukarka biletów termiczna, z pełną obsługą grafiki, wyposażona w czujnik zbliżania się końca papieru oraz samoostrzącą gilotynę tnącą lub gwarantującą przynajmniej 1 milion cięć; jedna rolka papieru termicznego o szerokości 76mm; wlot monet wyposażony w przysłonę, otwierającą się po wybraniu biletu; akceptor monet rozpoznający monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, programowalny z możliwością wyłączenia rozpoznawania wybranych monet, przystosowany do obsługi waluty EURO (w przyszłości); zwrot monet w przypadku rezygnacji z zakupu musi przebiegać w sposób kontrolowany zapewniający zwrot tej samej monety wrzucanej przez kupującego; rozliczenia transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii PayPass, PayWave, NFC, z dowolnym agentem rozliczeniowym. Aktualnie agentem rozliczeniowym Zamawiającego jest Elavon Financial Services; niedopuszczalna jest możliwość płatności łączonych (karta płatnicza + gotówka) podczas tej samej transakcji kaseta końcowa na bilon zamykana na zamek patentowy oraz samozamykający się wlot monet w momencie wyciągnięcia kasety z automatu o pojemności min. 2,5 litra; w momencie wymiany kasety końcowej drukowany jest raport wymiany zawierający ilość gotówki w kasecie; do każdego automatu dołączona jedna zapasowa kaseta końcowa; dostarczenie oprogramowania umożliwiającego edycję taryfy biletowej, cen, szaty graficznej oraz innych parametrów automatu; dostarczenie komputera przenośnego (laptop 15,6” procesor min. Intel Core i5, pamięć RAM min. 8GB, dysk SSD min. 500GB z zainstalowanym system operacyjnym min. Windows 7 Professional PL wraz z torbą oraz myszą bezprzewodową) do pełnego diagnozowania automatów, z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym, konfiguracyjnym oraz edycyjnym taryfy biletowej (dla całej dostawy); zdalna obsługa, konfiguracja oraz raportowanie o sprzedaży poprzez system centralny (np. strona www), który na bieżąco monitoruje stan techniczny automatów (zablokowanie monety lub papieru, koniec rolki papieru, zablokowanie wlotu monet, pełna kaseta końcowa itp.); automat musi być podłączony (integracja) do Elektronicznego Systemu Informacji dostarczonego i wdrożonego przez firmę R&G PLUS Sp. z o. o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec oraz przesyłać informację o sprzedaży do autokomputera, który zarejestruje ją do raportu pojazdu. Raport ten musi zostać przesłany przez system łączności bezprzewodowej do sytemu PWI i zarejestrowany w programie umożliwiającym rozliczenie - rozbudowa istniejącego oprogramowania Municom.Premium (DB2) ver. 1.92.26692; automat zamontowany w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących, znajdującej się naprzeciw środkowych drzwi, w takim miejscu, aby nie utrudniał pasażerom w szczególności osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca; dostawa dwóch automatów zapasowych (dla całej dostawy); wyposażony w interfejs Ethernet, USB oraz inny zgodny z zamontowanymi w pojeździe modułami Elektronicznego Systemu Informacji ; do połączenia z Internetem automat wykorzysta usługę dostępu do Internetu zainstalowaną w pojeździe; obudowa zostanie pomalowana w sposób i kolor ustalony z Zamawiającym; wyposażony w zasilanie awaryjne; magazyny na monety zabezpieczone zamkiem patentowym przed wyciągnięciem z automatu; podświetlana szalka wydawania reszty/biletu; tryb testowego wydruku biletu oraz tryb serwisowy automatu; kopia rozliczeń zapisywana na osobnym nośniku (np. karta pamięci); automatyczna kontrola i naprawa uszkodzonych plików rozliczeń; do każdego automatu dostarczona klawiatura serwisowa; wzorzec czasu i daty pobierany z autokomputera pokładowego; aktualizacja oprogramowania dotycząca zmian prawnych w zakresie płatności kartami płatniczymi; możliwość opróżnienia magazynów poprzez zrzut monet do kasety końcowej; UWAGA: obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie wsparcia technicznego na etapie uruchomienia systemu sprzedaży biletów poprzez automat do sprzedaży biletów |
| 32. | SYSTEM ROZGŁASZAJĄCY USŁUGĘ DOSTĘPU DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU WE WNĘTRZU POJAZDU | W skład systemu wchodzi: zarządzalny router dostępowy z funkcjami: wbudowany firewall z możliwością kształtowania ruchu sieciowego, możliwość konfigurowania przekierowywania portów TCP/UDP oraz tworzenia kanałów VPN, możliwość uruchomienia usługi hot spot wraz z umieszczeniem regulaminu korzystania z usługi z koniecznością jego akceptacji, możliwość tworzenia reguł przepuszczania ruchu w oparciu o adresy IP lub MAC, możliwość tworzenia, zapisywania i przesyłania tzw. logów na centralne urządzenie zarządzające z pkt 7 (w tym logi pozwalające tworzyć statystyki wykorzystania systemu – ilu użytkowników korzystało z systemu w danym czasookresie), co najmniej 1 port RJ45, wbudowany w router lub zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy w standardzie 2.4Ghz i 5Ghz z antenami zapewniającymi pokrycie sygnałem całej przestrzeni wewnętrznej pojazdu, wbudowany w router lub zewnętrzny modem pracujący w standardzie LTE, HSPA+, 3G z wyjściem na anteny zewnętrzne (w przypadku modemu zewnętrznego USB zabezpieczenie przez wypięciem lub uszkodzeniem gniazda), anteny zewnętrzne GSM do w/modemu, przetwornice zasilające system przystosowanie do instalacji elektrycznej pojazdu (nie dopuszczalnie jest stosowanie przetwornic 24V na 230V), okablowanie, zdalne zarządzenie, konfiguracja i monitoring nad siecią systemów (system centralnego zarządzania) za pomocą konsoli centralnej (możliwość wykorzystania posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Mikrotik RB2011 iL-RM) Abonament łączony na wszystkie pojazdy do zapewnienia świadczenia usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu na okres 2 lat od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń, bez blokad i limitów transferu w szybkiej technologii 3G/4G wzdłuż przebiegu linii autobusowych obsługiwanych przez Zamawiającego do modemu z pkt. 3 (mapa przebiegu linii pod adresem internetowym: http://www.agc.pl/BusManAI/799/) Wszystkie w/w urządzenia z wyjątkiem pkt 7 i 8 powinny być dopuszczone do użytkowania w pojazdach typu autobus (odporność na wstrząsy, wibracje, temperatury oraz zakłócenia elektromagnetyczne). W ramach zakupu systemu wymagana jest dostawa, montaż, konfiguracja, dostrojenie i uruchomienie wymaganych urządzeń w całości, dostawa dokumentacji, instrukcji, dokumentów gwarancyjnych, przygotowanie i wyklejenie piktogramów i naklejek z treścią regulaminu o wyglądzie i lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym. UWAGA: obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie wsparcia technicznego na etapie uruchomienia systemu rozgłaszającego usługę dostępu do bezprzewodowego Internetu we wnętrzu pojazdu |
| 33. | OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE | W technologii LED muszą być wykonane , co najmniej następujące światła: wewnętrzne: oświetlające przedział pasażerski, kabinę kierowcy oraz obszary wejść, zewnętrzne: światła do jazdy dziennej (DRL) Ponadto zaleca się, aby wszystkie światła zewnętrzne były wykonane w technologii LED, w tym światła mijania i drogowe, |
| 34. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE KAŻDEGO AUTOBUSU, NAKLEJKI, PIKTOGRAMY | zaczepy holownicze przednie i tylne, jeżeli holowanie autobusu wymaga adaptera łączącego autobus z holem, to wymagane jest wyposażenie każdego autobusu w ten adapter, dwie proszkowe gaśnice samochodowe (6 kg każda), trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kliny podkładowe pod koła (2 szt.), dwie kamizelki ostrzegawcze z nazwą Zamawiającego (MPK w Częstochowie Sp. z o.o.) latarka ręczna LED dla kierowcy (z bateriami w komplecie), klapka paliwa zamykana na klucz, trzy komplety kluczy: do rygli okiennych, do włazów, schowków, klap wewnętrznych i zewnętrznych, do stacyjki , zamka pierwszej połowy pierwszych drzwi oraz schowka rejestratora, narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni (platformy) przedłużane, z solidną rękojeścią, jeżeli jest potrzebne, Autobus powinien posiadać następujące naklejki i piktogramy: napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania, autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce dla inwalidy, miejsce dla matki z dzieckiem, wyjście bezpieczeństwa, nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu, awaryjne otwieranie drzwi, wejście dla wózków, przycisk otwierania drzwi, drzwi pasażerskie otwierane przez pasażerów (oznakowanie to musi być umieszczone obustronnie na każdej szybie drzwi pasażerskich), autobus monitorowany (oznakowanie to musi być umieszczone co najmniej przy każdych drzwiach pasażerskich z zewnątrz i wewnątrz autobusu – rys. 2), autobus klimatyzowany - oznakowanie to musi być umieszczone na każdym otwieranym oknie i zawierać informację i piktogram: „Autobus klimatyzowany. Podczas pracy klimatyzacji nie otwierać okien” bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu WIFI (rys. 3), pierwsze drzwi wyposażone w naklejkę o treści „Nie ograniczać widoczności” i tle przezroczystym, wszystkie drzwi wyposażone w naklejkę „Nie opierać się o drzwi” i tle przezroczystym, zakup autobusu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oznakowanie to musi być zamieszczone wewnątrz i na zewnątrz autobusu i musi być zgodne z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,(30 dni przed dostarczeniem pierwszego autobusu Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego wzoru naklejki) |
| 35. | KOLORYSTYKA, POWŁOKI LAKIERNICZE | powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu autobusów na myjniach wieloszczotkowych, zewnętrzna powłok lakierniczych, jednolita dla całej dostawy, obowiązująca u Zamawiającego. Szczegółowe wytyczne dotyczące kolorystyki zastaną dostarczone przez Zamawiającego po zawarciu umowy na dostawę autobusów, Kolorystyka wnętrza: Podłoga wykonana w kolorze szarym za wyjątkiem: obszarów wejść do autobusu (kolor żółty), miejsca przeznaczonego na przewóz wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego (kolor żółty lub niebieski), stref poruszania się drzwi oznaczone żółtym kolorem, przestrzeni przy kabinie kierowcy - strefa ograniczania widoczności dla kierowcy oznaczone kolorem żółtym, krawędzie podestów pod miejsca siedzące, nadkola wykończone listwami w kolorze żółtym, Poszycia boczne wnętrza autobusu i sufit wykonane z gładkich, łatwozmywalnych materiałów w kolorystyce jasnej, gwarantujących wysoką estetykę wnętrza, Poręcze poziome i pionowe w kolorze żółtym, |
| 36. | POZOSTAŁE URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE | 1 komputer przenośny (notebook w wstrząsoodpornej obudowie) wraz z licencjonowanym polskojęzycznym oprogramowaniem systemowym i licencjonowanymi programami użytkowymi do diagnostyki i obsługi, poprzez dostarczone interfejsy do: silnika; skrzyni biegów; układu pneumatycznego zawieszenia; systemu klimatyzacji; układu sterowania drzwi ; zdalnego programowania komputerów pokładowych, zainstalowanych w dostarczonych autobusach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej licencji na przekazane oprogramowania. Koszt dostarczonego sprzętu komputerowego, oprogramowań wraz z licencjami i aktualizacjami ma być jednorazowy wkalkulowany w cenę zamówienia. Wymagany okres wykorzystania całości dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowań min. 15 lat; |

Rys. 1: Wzór tapicerki stosowanej w taborze Zamawiającego

Rys. 2: Wzór piktogramu dot. monitoringu wizyjnego

Rys. 3: Wzór piktogramu dot. WiFi

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów 12-metrowych napędzanych olejem napędowym

dnia ................. 2016 roku, została zawarta w Częstochowie

Umowa Nr  Z/.........../WTA/2016

p o m i ę d z y :

MIEJSKIM  PRZEDSIĘBIORSTWEM  KOMUNIKACYJNYM                  W  CZĘSTOCHOWIE

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon: 151555169       NIP: 949-17-23-846

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000125412, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 83 215  000,00 złotych.

z  s i e d z i b ą :                      Aleja  Niepodległości  30, 42-200 CZĘSTOCHOWA

r e p r e z e n t o w a n y m    p r z e z :

.......................................................................................................

.......................................................................................................

z w a n y m    d a l e j  ZAMAWIAJĄCYM

o r a z  f i r m ą :  		……………………………..

wpisaną do …………………………………...

z  s i e d z i b ą : 	…………………………………………..

w  i m i e n i u   k t ó r e j   d z i a ł a j ą :

.......................................................................................................

z w a n ą   d a l e j   WYKONAWCĄ

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest:

- zakup i dostawa 40 fabrycznie nowych, kompletnych i pełnowartościowych niskopodłogowych jednoczłonowych autobusów miejskich, marki ............., typu: ...........,  wykonanych zgodnie z określoną przez Zamawiającego kompletacją, którą szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 i ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- nadanie warsztatom Zamawiającego wewnętrznej autoryzacji, o której mowa w § 3 niniejszej umowy;

- przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego,                 o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

- dostarczenie dokumentacji, o której mowa w § 4 niniejszej umowy;

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone autobusy są jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone autobusy posiadają aktualną na dzień dostawy: homologację, certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedmiot niniejszej umowy stanowi łącznie zakres projektu zatytułowanego „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa” o numerze ………………………., współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna dla działania:  4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

WARUNKI DOSTAWY

§ 2.

- Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nastąpi 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dostawie autobusów pisemnie (faksem) na 3 dni przed planowanym terminem ich dostawy, przy czym w przypadku dostaw w kilku transzach, pomiędzy którymi przerwy są dłuższe niż 5 dni – na 3 dni przed dostawą każdej transzy.

Zamawiający określa wielkość dostaw nie więcej niż 8 autobusów na dzień. Dostawy przedmiotu umowy nastąpią na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego przekazania Zamawiającemu.

- Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, mieszcząca się przy Al. Niepodległości 30 w Częstochowie (42-200).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z autobusem następującej dokumentacji w języku polskim, stanowiącej integralną część przedmiotu umowy:

    - wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu;

    - książki gwarancyjnej,

    - instrukcji obsługi  przeznaczonej dla kierowców (3 szt./autobus),

    - instrukcji napraw, obejmujących wszystkie podzespoły (2 szt.),

    - katalog części zamiennych (2 szt.),

    - karty pojazdu (1szt./autobus)

    - innej dokumentacji dotyczącej autobusu, określonej przez Zamawiającego.

Przepis ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Przekazanie i odbiór każdego z  autobusów odbędzie się w obecności przedstawicieli  Stron.  W  trakcie  odbioru autobusu  Strony  dokonają  przeglądu  i oceny  stanu  technicznego przekazywanego autobusu oraz przedstawionej wraz z pojazdem dokumentacji.

- Z czynności przekazania i odbioru każdego z autobusów zostanie sporządzony częściowy protokół odbioru.  Warunkiem dokonania odbioru autobusu, bez zastrzeżeń jest:

- kompletność dostarczonego autobusu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i złożoną ofertą, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),

- brak usterek lub wad w poszczególnych elementach autobusu,

- spełnienie wymagań dla tego typu pojazdu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ((Dz. U., 2015 r., poz. 305 z późn. zm.), warunkujące dopuszczenie do ruchu.

- kompletność dokumentacji dostarczonego autobusu, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

- Lista przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wszelkie stwierdzone niezgodności, podstawionych do odbioru autobusów                              z ustaleniami niniejszej umowy, mogą być powodem odmowy dokonania ich odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co musi zostać potwierdzone odpowiednim protokołem rozbieżności, w którym to Zamawiający wyznaczy w szczególności dodatkowy termin na ich usunięcie, dzięki czemu będzie możliwe odebranie autobusów przez Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem końcowym sporządzonym na podstawie protokołów częściowych (obejmujących dostawę, szkolenie i dokumentację), bez zastrzeżeń.

- Za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego przez Strony, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, bez zastrzeżeń.

- Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę autobusu oraz niezbędnych do jego zarejestrowania dokumentów, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do jego rejestracji. Czynności związane 
z rejestracją autobusu przeprowadza na własny koszt Zamawiający.

- W przypadku odmowy rejestracji i dopuszczenia do ruchu, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, całość kosztów związanych 
z dostosowaniem autobusu do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi i ustawą prawo o ruchu drogowym ponosi Wykonawca.

AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI (ASO)

§ 3.

- Przed upływem terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do nadania Zamawiającemu bezterminowej autoryzacji upoważniającej go do wykonywania obsługi technicznej (przeglądów okresowych) oraz napraw gwarancyjnych i nieobjętych gwarancją oraz zapewni serwis dla zespołów i podzespołów, na które Wykonawca autoryzacji udzielić nie może.

- Czynności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będą odbywać się                               w warsztacie Zamawiającego, działającym w tym zakresie jako Autoryzowany Serwis Obsługi (ASO), co najmniej w zakresie zakupionego taboru autobusowego.

- Autoryzacja wewnętrzna (ASO) zostanie udzielona na podstawie odrębnej  umowy, której projekt Wykonawca przedłożył w ofercie i stanowić będzie, po jej podpisaniu, załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Nadanie warsztatom uprawnień ASO winno być poprzedzone wyposażeniem warsztatów Zamawiającego przez Wykonawcę w specjalistyczne narzędzia, urządzenia ASO niezbędne do wykonania obsług technicznych i napraw, 
w skład którego wchodzą przyrządy, narzędzia i urządzenia, niezbędne do diagnostyki, obsługi eksploatacyjnej, przeprowadzania napraw gwarancyjnych                                    i pogwarancyjnych oraz kompletu testerów i/lub komputera przenośnego                    z zainstalowanym oprogramowaniem warsztatowym (w języku polskim), niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów, itp., których wykaz stanowi załącznik            nr 4 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży Zamawiającemu w każdym czasie każdego typu urządzeń i narzędzi, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,  wskazanych przez Zamawiającego. Decyzja o zakupie jest prawem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Nie stanowi to także nienależytego wykonania umowy ze strony Zamawiającego. Ewentualny zakup dokonany będzie na podstawie odrębnego zamówienia.

- Zamawiający, pomimo uzyskania autoryzacji wewnętrznej Wykonawcy                      w zakresie ASO, zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw gwarancyjnych lub napraw nieobjętych gwarancją w najbliższym siedzibie Zamawiającego autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę. 
W przypadku wykonywania napraw gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę, koszty dojazdu, jak i przyjazdu autobusu pokrywa Wykonawca. Wykaz najbliższych siedzibie Zamawiającego autoryzowanych serwisów Wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawę części zamiennych niezbędnych do napraw gwarancyjnych , jak i nieobjętych gwarancją w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia zapotrzebowania faksem na nr ............, tel. ....................... lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: .......................... . W przypadku części zamiennych niewystępujących                             w standardowym obrocie termin dostawy może ulec zmianie po uzgodnieniu pomiędzy stronami.

SZKOLENIE, DOKUMENTACJA

§ 4.

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, do przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego:

- 10 osób – pracowników zaplecza technicznego, w zakresie prawidłowego, bezpiecznego oraz ekonomicznego eksploatowania autobusów, będących przedmiotem dostawy oraz w zakresie ASO (Autoryzowany Serwis Obsługi), w ramach którego przekaże materiały informacyjne, techniczne i szkoleniowe,

- 8 osób – pracowników zaplecza technicznego w zakresie diagnozy, bezpiecznej obsługi, konserwacji oraz napraw systemu klimatyzacji,  zainstalowanej w oferowanych autobusach. Każda z osób uczestniczących 
w szkoleniu powinna otrzymać materiały informacyjne, szkoleniowe 
i techniczne niezbędne do wykonywania napraw klimatyzacji;

- 6 osób – pracowników zaplecza technicznego w zakresie diagnozy, obsługi oraz naprawy jednostki napędowej (silnika) zastosowanego w oferowanych autobusach;

- 5 osób w zakresie bieżącej obsługi cyfrowego monitoringu wizyjnego, systemu informacji pasażerskiej (m. in. biletomaty, WiFi, system zliczania potoków pasażerskich)

- 3 kierowców na każdy dostarczony autobus w zakresie umożliwiającym:                           prawidłową obsługę autobusu prawidłową i oszczędną eksploatację  w ruchu miejskim. Wykonawca dostarczy kierowcom niezbędne materiały do tych celów (instrukcję obsługi dla kierowcy do typu oferowanego autobusu).

Zamawiający dopuszcza zamiennie przeszkolenie 20 osób mogących wykonywać ww. szkolenia w imieniu Wykonawcy wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia poszczególnego szkolenia. Wszystkie ww. materiały szkoleniowe winny być sporządzone w języku polskim (dopuszcza się formy elektroniczne z wyłączeniem instrukcji obsługi autobusu dla kierowcy).

  - Szkolenia, teoretyczne i praktyczne, przeprowadzone zostaną w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy wykorzystaniu autobusów tego samego typu, co będące przedmiotem dostawy                       i potwierdzone zostaną częściowym protokołem odbioru, bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko,                   w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  co najmniej;

  - katalogu części zamiennych - 2 szt.;

  - schematu instalacji elektrycznej – 2 szt.;

  - schematu układu pneumatycznego - 2 szt.;

  - schematu układu ogrzewania i chłodzenia - 2 szt.;

  - schematu układu kierowniczego - 2 szt.;

  - schematu zawieszenia - 2 szt.;

  - schematu układu smarowania - 2 szt.;

  - schematu układów hydraulicznych - 2 szt.;

  - schemat instalacji monitoringu

  - schematy, instrukcje inne niezbędne dokumenty systemu informacji pasażerskiej (m. in. biletomaty, WiFi, system zliczania potoków pasażerskich)

  - instrukcji obsługi autobusu (stanowiskowa) dla kierowcy– 3 sztuki na każdy autobus. Instrukcje winny być dostarczone wraz z autobusami (łącznie 120 sztuk).

co zostanie potwierdzone częściowym protokołem odbioru, bez zastrzeżeń.

Katalog części zamiennych oraz schematy powinny zostać dostarczone 
w wersji papierowej w ilości po 2 sztuki oraz jedną wersję elektroniczną na płycie CD/DVD.

Wszystkie ww. materiały szkoleniowe winny być sporządzone w języku polskim (dopuszcza się formy elektroniczne z wyłączeniem instrukcji obsługi autobusu (stanowiskowej) dla kierowcy która winna być dostarczona w formie papierowej).

RĘKOJMIA, GWARANCJA

§ 5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należytą jakość dostarczanych autobusów i oświadcza on, ze są one zgodne z wymaganiami Polskich norm lub/i norm branżowych.

- Wykonawca gwarantuje bezusterkową eksploatację autobusów lub ich naprawę                      w przypadku ujawnienia się wad, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi określonymi  niniejszą umową.

- Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady autobusu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie:

- Wady fizyczne przedmiotu umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się                            w szczególności wadę zmniejszającą wartość dostarczonych autobusów lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający                               z okoliczności lub z przeznaczenia pojazdu, która pozbawia go właściwości,                     o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli pojazd został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym;

- Wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem autobusów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw do rejestracji na wzory użytkowe                  i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem autobusów o obrotu na terytorium RP.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

  - 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy (bez limitu kilometrów) – na cały pojazd, liczonej od daty podpisania przez obie strony, protokołu częściowego każdego z autobusów, bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy;

  - 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) miesięcy (bez limitu kilometrów) – na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkielet nadwozia i podwozia, liczonej od daty podpisania przez obie strony, protokołu częściowego każdego z autobusów, bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

  - 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) miesięcy (bez limitu kilometrów) – na trwałość powłoki lakierniczej, liczonej od daty podpisania od daty podpisania przez obie strony, protokołu odbioru częściowego każdego 
z autobusów, bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy – na trwałość zewnętrznej powłoki lakierniczej.

  - 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) miesięcy – na automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika – liczonej od daty podpisania, przez obie strony, protokołu częściowego każdego z autobusów, bez zastrzeżeń, 
o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy

- W przypadku napraw gwarancyjnych wykonywanych w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,  Wykonawca  zobowiązany jest do jej dokonania w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji (faksem lub pisemnie). W przypadku skomplikowanych napraw termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli z tytułu naprawy gwarancyjnej, autobus zostanie wyłączony z ruchu powyżej 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 48 h,  zapewnić autobus zastępczy lub pokryć koszty wynajmu autobusu zastępczego (np.: koszty transportu, administracyjne, ubezpieczenia, rejestracji, delegacji, zużytego paliwa itp.). Powyższe dotyczy również zwrotu kosztów związanych z odbiorem autobusu Zamawiającego po dokonaniu jego naprawy – niezależnie od czasu trwania naprawy i wyłączenia autobusu z ruchu.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z autobusem dokument gwarancyjny co do jakości, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią. Jeżeli               z dokumentu gwarancyjnego, wystawionego przez osobę trzecią wynikają korzystniejsze dla Zamawiającego warunki gwarancji – obowiązują warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany autobusów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy autobusu, w zależności od decyzji Zamawiającego, w terminie określonym 
w umowie lub dokumencie gwarancyjnym, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby trzecie przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie.

- Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność                  z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w autobusach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne autobusu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji.

- Na okoliczność ujawnienia się wad Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis ujawnionej wady, warunków eksploatacyjnych,              w których wada się ujawniła wraz z żądaniem wobec Wykonawcy co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje go niezwłocznie Wykonawcy.

- Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi Wykonawca.

- Jeśli  Wykonawca  lub  gwarant  albo  osoba  trzecia  przez  nich  upoważniona,  po wezwaniu ich do wymiany autobusu lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany autobusu na wolny od wad 
w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i kar umownych.

- W przypadku wątpliwości co do zasadności roszczeń reklamacyjnych Strony umowy powołają niezależnego rzeczoznawcę lub rzeczoznawców, celem wydania opinii w przedmiocie roszczenia. Uzyskana tą drogą ekspertyza jest dla Stron wiążąca, a jej koszty poniesie ta strona, na niekorzyść której wydano opinię.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6.

    - Całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1niniejszej umowy, wynosi  ............. zł netto (słownie: ) + podatek VAT wg stawki .... %: .................. zł (słownie: ), co razem stanowi .............. zł brutto (słownie: …………………….).

    - Faktury za realizację przedmiotu zamówienia wystawione będą przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu, na podstawie protokołów częściowych niezawierających zastrzeżeń z odbioru autobusów, podpisanych przez obydwie strony umowy, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wystawiając fakturę Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powoływać się na numer Umowy nadany przez Zamawiającego oraz protokołu odbioru częściowego. Każda faktura obejmować  będzie wartość obejmującą 1/40 całkowitej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy.

    - Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia, na podstawie faktur opisanych w ust. 2 niniejszej umowy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na tych fakturach, w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu końcowego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 pkt 9 niniejszej umowy.

    - Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego jest niezmienna w okresie realizacji niniejszej umowy i uwzględnia wszystkie koszty dodatkowe związane 
z realizacją zamówienia (transport, itp.) i obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w całości przedmiotu umowy.

    - Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

    - Przekroczenie terminów płatności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, upoważnia Wykonawcę do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami chyba, że odpowiednio wcześniej Zamawiający uzyska pisemną zgodę Wykonawcy na uregulowanie należności w innym terminie.

WARUNEK ZAWIESZAJĄCY

§ 7.

      - Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym – uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach projektu „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa” nr naboru RPSL 04.05.02-IZ.01-24-024/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna dla działania:  4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, w terminie 2 miesięcy od daty jej zawarcia. W przypadku niespełnienia się warunku w określonym terminie Umowa uważana jest za niezawartą.

2.	W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu dofinansowania (tj. od podpisania umowy 
o dofinansowanie przedsięwzięcia) bądź o nieuzyskaniu finansowania, 
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Nieprzekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie, 
o którym mowa w ust. 1 informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, bądź przekazanie Wykonawcy w terminie wcześniejszym oświadczenia 
o nieuzyskaniu finansowania, uznaje się za niespełnienie się warunku zawieszającego, a Umowę za niezawartą, bez składania dodatkowych oświadczeń.

3.	Ziszczenie się warunku  ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy 
i powoduje ustanie skutków zawartej umowy.

4.	W przypadku ziszczenia się warunku , o którym mowa w ust 1. Strony wzajemnie zrzekają się wszelkich roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, wynikających z zawarcia umowy i podjęcia działań zmierzających do przygotowania się Stron do realizacji niniejszej umowy.

(Paragraf 7 zostanie pominięty w podpisywanej umowie, w przypadku powzięcia wiadomości przez  Zamawiającego o zawarciu umowy na dofinansowanie)

KARY UMOWNE

§ 8.

- Zamawiający może domagać się zapłaty następujących kar umownych:

- za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin dostawy wszystkich autobusów określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji zobowiązań 
z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, o których mowa w § 5 ust. 7 i 8 umowy, w wysokości 0,05 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto od każdego z niezrealizowanych zobowiązań, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

- za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji w zakresie dostawy części zamiennych, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy,             w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonych części;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy (§ 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5), w wysokości 10 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony mogą dochodzić,  na  zasadach  ogólnych,  odszkodowania przewyższającego kary umowne. Zamawiający może dochodzić zapłaty naliczonych kar umownych także po odstąpieniu od Umowy.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 9.

- Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa).

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron,                  o warunkach tej współpracy, systemie organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, marketingu i reklamy, stosowanych technologii, zamierzeniach i osiągnięciach technicznych.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony :

- stała się uprzednio powszechnie znana lub

- Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia  informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym  w  ramach  obowiązujących  przepisów prawnych lub

- została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia  przez drugą  Stronę lub

- została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.

- Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego  przechowywania  informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych 
i dokumentów o analogicznym charakterze.

- W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.

- Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10.

- Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy                                w  następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest w stanie ukończyć go w terminie umownym –  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- w razie rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku w związku z prowadzoną egzekucją lub w razie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca jest zobowiązany poinformować o powyższych okolicznościach Zamawiającego  w terminie 3 dni  od ich zaistnienia;

- jeżeli Wykonawca dostarczy autobus, którego Zamawiający nie będzie mógł zarejestrować w związku z zaistniałą zmianą przepisów prawa –  w terminie 30 dni od dnia uzyskania stanowiska właściwego organu odmawiającego rejestracji autobusów;

- jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu autobus bez wymaganych do rejestracji dokumentów – w terminie 30 dni od dnia uzyskania stanowiska właściwego organu odmawiającego rejestracji autobusów.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj.:                 w kwocie ……… złotych (słownie…………….. ).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………..

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, przewidzianych ustawą – Prawo  zamówień publicznych. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości               i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30. dni po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należyte wykonane, na podstawie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy,                  w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia, natomiast pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń                 z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

(ust.  6 niniejszego paragrafu zostanie pominięty w treści podpisanej umowy, jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej niż pieniężna, dopuszczalnej formie)

WARUNKI UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

- Zakazane są, pod rygorem unieważnienia umowy, zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający, przewiduje możliwość w trybie art. 144 ust. 1 ustawy dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia uwarunkowań techniczno-technologicznych wynikających z :

    - pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

    - pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

    - konieczności zrealizowania umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych – ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub konieczności unifikacji stosowanych

- Postanowienia, o których w ust 2, stanowią katalog zmian do zawartej umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę (postanowienia te nie stanowią jednakże zobowiązania do wyrażenia takiej zgody). Żadna z ewentualnie wprowadzonych zmian do umowy nie może jednak zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do ceny jaką Wykonawca zaoferował za realizację przedmiotu zamówienia w złożonej przez siebie w niniejszym postępowaniu przetargowym ofercie .

- Wszystkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą  obu  Stron z zachowaniem formy pisemnej – w postaci aneksu do umowy – pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – szczegółowa kompletacja (parametry techniczne oferowanych autobusów)

- załącznik nr 2 –  oferta przetargowa z dnia .................. 2016 roku

- załącznik nr 3 – lista przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy stanowiących Komisję Odbioru

- załącznik nr 4 – wykaz niezbędnego wyposażenia ASO

- załącznik nr 5 – wykaz najbliższych siedzibie Zamawiającego autoryzowanych serwisów Wykonawcy

- załącznik nr 6 – Umowa serwisowa i  autoryzacji wewnętrznej (ASO)

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z tytułu wykonania niniejszej umowy nie podlegają cesji na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane z należnością główną.

- W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzania do użytku nowych autobusów (a także zespołów            i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy  z uwzględnieniem tychże zmian.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny  (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym dotyczące warunków technicznych pojazdów i ich wyposażenia.

- Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila – w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie 
w tej formie) – dla Zamawiającego – „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Niepodległości 30, 42 – 200 Częstochowa, nr telefonu – 34 37 79 100, nr faksu – 34 37 79 109, 
e-mail – zarzad.mpk@mpk.czest.pl ”, a dla WYKONAWCY – „............., nr telefonu - ........., nr faksu - ........, e-mail – ...........”, do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie pod ostatni adres (nr telefonu,  nr faksu, 
e-maila) wskazany przez Stronę.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 	                	                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr Z/.../WTA/2016

z dnia  ………………….. roku

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA (PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH AUTOBUSÓW MARKI ……………………………

Załącznik nr 3 do umowy nr Z/.../WTA/2016

z dnia  ………………….. roku

LISTA PRZEDSTAWICIELI  STRON,

STANOWIĄCYCH KOMISJĘ ODBIORU

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO :

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja/ Wydział | Zakres uprawnień | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

ZE STRONY WYKONAWCY

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja/ Wydział | Zakres uprawnień | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do umowy nr  Z/.../WTA/2016

z dnia  ………………….. roku

WYKAZ NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA ASO

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do umowy nr  Z/.../WTA/2016

z dnia  ………………….. roku

WYKAZ NAJBLIŻSZYCH SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO AUTORYZOWANYCH SERWISÓW WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAKUP I DOSTAWA 40 SZTUK NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MOJA PRZYJAZNA KOMUNIKACJA – ZAKUP NOWEGO TABORU AUTOBUSOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE MIASTO CZĘSTOCHOWA”

Nazwa wykonawcy       ..............................................................................................

.............................................................................................

Adres                      		 .............................................................................................

............................. województwo ......................................

Adres korespondencyjny   	.............................................................................................

............................. województwo ......................................

e-mail                     		.................@ ..................  http://.................................... .pl

(NIP)  		           			......................................    REGON   ....................................

Numer telefonu       		.............................

Numer faksu           		.............................

podpis osoby lub podpisy osób uprawniony do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu

...................................................

podpis i pieczęć imienna

.....................................................

miejscowość i data

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyrażamy chęć wykonania zamówienia publicznego (sektorowego) 
w postępowaniu prowadzonym na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie              z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w SIWZ oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania przetargowego na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa, treścią SIWZ wraz ze wzorem umowy, która jest dla nas zrozumiała i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia                                       z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy i naszej oferty przetargowej, pod rygorem utraty wadium, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw autobusów miejskich niskopodłogowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                          potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP), jeżeli wykonawca planuje korzystanie z zasobów innych podmiotów.

- oświadczenie wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP), potwierdzające, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użył co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

- ważny na dzień składania ofert wyciąg ze Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu lub wyciąg ze Świadectwa Homologacji Typu WE Pojazdu

- kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus, opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport), w kompletacji i wyposażeniu zbliżonych z dostarczonym pojazdem za wyjątkiem różnic co do opon,  o ile zachowane są te same specyfikacje, wielkości i osiągi) z zespołem napędowym (silnik, skrzynia biegów, most napędowy) i rozmiarem ogumienia identycznych z oferowanym autobusem. Raport powinien być wykonany przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu wg wytycznych UITP;

- certyfikat lub inny dokument, potwierdzający, że silnik zastosowany                              w oferowanych autobusach spełnia normę czystości spalin pozwalający na rejestrację autobusów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- oświadczenie wykonawcy, że oferowane autobusy spełniają wymagania dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 miejsc siedzących poza siedzeniem kierowcy, sporządzonego wg załącznika nr 5 do formularza ofertowego;

- Świadectwo homologacji EWG oferowanego autobusu w zakresie palności materiałów konstrukcyjnych zgodnie z Dyrektywą 95/28/WE (jeśli Wykonawca oferuje takie rozwiązanie);

- opisu technologii zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i nadwozia z podaniem wykazu użytych materiałów

- szczegółową kompletację oferowanego typu autobusu (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

- rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej oferowanego typu autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji 
i kompletacji. Oferowana liczba miejsc siedzących musi być zgodna z posiadaną homologacją;

- rysunek wymiarów zewnętrznych oferowanego typu autobusu (przód, tył, strona lewa i strona prawa);

- rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników 
i kontrolek na desce rozdzielczej (przedniej, bocznych, nad kierowcą itp.) wraz z opisem funkcji dla oferowanego typu autobusu;

- wykaz specjalistycznych przyrządów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do uzyskania autoryzacji wewnętrznej (ASO) z podaniem cen jednostkowych netto;

- wykaz najbliższych siedzibie Zamawiającego autoryzowanych serwisów Wykonawcy;

- projekt umowy autoryzacji wewnętrznej ASO,

- ....................................................................................................................................

- */Ponieważ jesteśmy wykonawcą mającym siedzibę / miejsce zamieszkania* poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy także następujące dokumenty:

-  ............................................................................................................................

............................................................................................................................

-   ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

-   ...........................................................................................................................

............................................................................................................................

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na …...... stronach.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

*/ niepotrzebne skreślić

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

..................................................................

....................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                       ......................................

...................................................                                                            (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 
i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

- Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                          .........................................

...................................................                                                    (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 
i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

- należymy do grupy kapitałowej ...............................................................................                           i w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres /w miarę możliwości/ | Telefon, fax, e-mail /w miarę możliwości/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

LUB:

- Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                     .........................................

...................................................                                                           (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

## WYKAZ  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 
i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz dostaw:

| Lp | Nazwa i adres Odbiorcy dostaw | Opis dostawy | Termin wykonywania | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

W ZAŁĄCZENIU .......  DOWODÓW

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.................................................... 								.............................................

...................................................				        			       (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 
i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

Podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.................................................... 								     .............................................

...................................................				         				    (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że oferowane autobusy spełniają wymagania dyrektywy UE 
nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów  i mających więcej niż 8 miejsc siedzących poza siedzeniem kierowcy.

odpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.................................................... 								     .............................................

...................................................				         				    (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

    - dysponujemy/ nie dysponujemy* sklepem internetowym działającym 
w systemie 24 godz., umożliwiającym zamawianie i zakup 
on - line pełnego katalogu części zamiennych producenta oferowanych autobusów, w języku polskim oraz potwierdzamy działanie  sklepu internetowego referencjami pochodzącymi od minimum trzech przedsiębiorstw komunikacji;

    - umożliwiamy / nie umożliwiamy* Zamawiającemu zgłaszanie usterek gwarancyjnych i innych zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem modułowego systemu internetowego dostarczonego przez Wykonawcę 
w ramach Umowy Serwisowej ASO.

*niepotrzebne skreślić !

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 7 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

................................................									........................................

................................................ 				     				         (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

## PRZEDMIOT  I CENA OFERTY

Na warunkach określonych w umowie, której treść stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oferuję dla Zamawiającego – Miejskiego  Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakup i dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych 
w ramach projektu „Moja przyjazna komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego 
w Gminie Miasto Częstochowa”, posiadających cechy oraz wartości parametrów techniczno – eksploatacyjnych zgodne z określonymi w SIWZ oraz poniższym zestawieniem:

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU

| DANE OGÓLNE AUTOBUSU |
| --- |
| marka: |  |
| typ: |  |
| producent |  |
| DANE OGÓLNE |
| Masa własna autobusu |  | kg |
| Dopuszczalna masa całkowita |  | kg |
| Liczba miejsc pasażerskich siedzących (bez stanowiska kierowcy) |  | osób |
| Całkowita liczba miejsc pasażerskich |  | osób |
| Liczba drzwi pasażerskich |  |
| Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) |  |
| Długość całkowita |  |
| Wysokość całkowita (wraz z klimatyzacja) |  |
| Podłoga w przestrzeni pasażerskiej |  |

| SILNIK |
| --- |
| Producent, typ, położenie |  |
| Pojemność |  |
| Moc maksymalna – prędkość obrotowa mocy maksymalnej |  | kW - obr/min |
| Moment obrotowy |  |
| Spełnia wymagania czystości spalin wg normy: |  |
| Dozownik oleju silnikowego /producent, typ/ |  |
| System detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika /Sposób detekcji, typ i producent/ |  |
| Zbiornik paliwa /Pojemność, materiał/ |  | l |
| AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW |
| Producent i typ |  |
| WAŁ NAPĘDOWY |
| Producent i typ |  |
| OŚ KIEROWANA (PRZEDNIA) |
| Producent i typ |  |
| Rodzaj (sztywna/niezależna) |  |
| MOST NAPĘDOWY |
| Producent i typ |  |
| OGUMIENIE |
| Producent i typ bieżnika |  |
| Rozmiar |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| Producent i typ przekładni |  |
| ZAWIESZENIE |
| Producent i rodzaj |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |
| Producent, typ |  |
| ABS + ASR /* EBS Producent, typ |  |

*niepotrzebne skreślić !

| KONSTRUKCJA NOŚNA, POSZYCIE ZEWNĘTRZNE, WYKOŃCZENIE WNĘTRZA |
| --- |
| Szkielet nadwozia i podwozia, konstrukcja, materiał, zabezpieczenie antykorozyjne |  |
| Poszycia zewnętrzne /ściana przednia, tylna, ściany boczne, dach / materiał, kolorystyka, sposób łączenia, |  |
| Nadkola, schowek akumulatorów, klapy schowków montażowych materiał |  |
| Poszycia wewnętrzne (sufit, ściany boczne, ściana przednia, ściana tylna) materiał, kolorystyka |  |
| Podłoga i jej pokrycie: materiał, kolorystyka, |  |
| Izolacja akustyczna i termiczna rozmieszczenie (podłoga, ściany boczne, dach) |  |
| Wentylacja naturalna i wymuszona przestrzeni pasażerskiej: opis systemu wentylacji wywietrzniki dachowe: ilość, rozmieszczenie, Okna boczne: rodzaj szyb, system otwierania, rozmieszczenie i ilość okien |  |
| Wyjścia awaryjne /ilość, umiejscowienie/ |  |
| Drzwi pasażerskie /Liczba oraz opis sterowania / |  |
| Miejsce pracy kierowcy - kabina kierowcy - opis |  |
| Szyba przednia - opis |  |
| INNE URZĄDZENIA |
| Centralny układ smarowania: /producent, typ, / |  |
| Rampa dla wózka inwalidzkiego: /Opis umieszczenia i działania/ |  |
| Miejsce na wózek dziecięcy /Opis umieszczenia / |  |
| Agregat grzewczy: /producent typ, / |  |
| Urządzenie klimatyzacyjne /producent, typ/ |  |
| Nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej: /ilość, rodzaj, producent, typ, moc, rozmieszczenie, konstrukcja nagrzewnic/ |  |
| Fotele pasażerskie: /producent, materiał/ |  |
| Fotel kierowcy: /producent, typ, regulacje, wyposażenie w podłokietnik, zagłówek, funkcję obrotu/ |  |
| Elementy kontrolno-sterujące: /deska rozdzielcza w kabinie kierowcy/ opis, funkcje |  |
| Cyfrowy monitoring wizyjny (rejestrator, kamery, monitor LCD LED): /producent, typ, krótki opis/ |  |
| ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI | Autokomputer /producent typ/ |  |
|  | Kasowniki /producent, typ/ |  |
|  | Tablice informacyjne /producent, typ/ |  |
|  | Kasa rejestrująca /producent, typ/ |  |
|  | Pozostałe elementy systemu /producent, typ/ |  |
| System zliczania potoków pasażerskich /producent, typ, krótki opis/ |  |
| Automat do sprzedaży biletów /producent, typ, krótki opis/ |  |
| System rozgłaszający usługę dostępu do bezprzewodowego internetu we wnętrzu pojazdu /producent, typ, krótki opis/ |  |

| OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE | Wewnętrzne w technologii LED | ** |
| --- | --- | --- |
|  | Zewnętrzne w technologii LED | ** |
|  | Światła mijania i drogowe w technologii LED | ** |
| Inne – opis (np. podatność obsługowa) |  |

** - należy wpisać tak lub nie !

| AKCESORIA |
| --- |
| Zaczepy holownicze /Ilość, rozmieszczenie/ |  |
| Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne /Ilość, rozmieszczenie, zaczepy, podgrzewanie/ |  |
| Gaśnice (2 x 6 kg) |  |
| Kliny pod koła |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Apteczka |  |
| Wlew paliwa |  |

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

2. CENA OFERTY BRUTTO:

| Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość sztuk | Cena całkowita netto w zł | Podatek VAT wg stawki 23% w zł | Cena całkowita brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOBUS /Marka, typ/ ………………………….. …………………………… |  | 40 |  |  |  |
| Suma |  |  |  |

CENA OFERTY NETTO

............................................................... złotych

(słownie:....................................................................................................................)

PODATEK VAT WG STAWK 23 %  W  WYSOKOŚCI :

..................... złotych

(słownie:.....................................................................................................................)

CENA OFERTY BRUTTO:

............................................................... złotych

(słownie:.....................................................................................................................)

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

# Text boxes

C = (Cn / Cb) x 100 x 70 %

P = (P1 +P2 + P3 + P4 + P5 + P6) x 25 %

OS = (OS1 + OS2) x 5%

OFERTA ZAWIERA

..........................

ponumerowanych

STRON/ KARTEK